РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРАВИЛА ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

## РДС РК В.2.5-11-99

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы, 1999 г.

#### Информационные данные

РДС РК В.2.5-11-99 «Правила приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов»

Разработаны: ТОО «Институт «Казкоммунпроект» (Турмагамбетов А.Г., Василенко А.И. Бахтиозина Т.В.)

Внесены и подготовлены к утверждению: ТОО «Институт «Казкоммунпроект»

Согласованы: Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан от 20.11.1999 г. №7-14-158. Казахской республиканской санитарно-эпидемиологической    станцией от 09.09.1999 г. №91-2/10-1906, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды от 26.10.1999 г. №23-70, Агентством РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.1999 г. №04-10/2778, рассмотрены и согласованы акимами областей Республики Казахстан.

Утверждены: Постановлением Научно-технического совета Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 1999 г. №161.

Введены в действие с 1 февраля 2000 г.

Взамен «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. Памфилова г. Москва, 1984 г. и утвержденных приказом Казминжилкомхоза №335 от 11 июля 1985 г.

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан или его правопреемника.

#### Специальные термины, определения, сокращения, использованные

#### в Правилах приема сточных вод в системе канализации населенных пунктов

Водоем - естественное или искусственное скопление текучих и стоячих вод (озеро, река, пруд и т.д.).

Водопровод - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные   насосные  станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой потребителей.

Сточная вода - разновидность возвратной воды, включающая: хозяйственно-бытовую сточную воду населенных мест; дождевую (снеговую) сточную воду,    стекающую с застроенных территорий, производственную сточную воду (продукт производственной деятельности человека).

Канализация - совокупность сооружений, предназначенных для отведения сточных вод с территории населенного пункта или его части, которая имеет соответствующую сеть труб и коллекторов (каналов).

Возвратная вода - обобщенное название отводимых в водный объект сточных, сбросных или дренажных вод.

Поставщик – организация, осуществляющая эксплуатацию систем водопровода и канализации населенного пункта.

Потребитель - юридическое или физическое лицо, с которым поставщик заключил договор на прием сточных вод в системы канализации населенного пункта.

Субпотребитель - юридическое или физическое лицо, сбрасывающее сточные воды в канализационные сети потребителя.

Коллектор (канал) - гидротехническое сооружение для отвода сточных вод в заданном направлении.

ПДК - предельно-допустимая  концентрация индивидуального вещества в воде, выше которой вода становится непригодной для установленного вида водопользования. При концентрации вещества, равной или меньшей ПДК, вода остается такой же безвредной, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество.

ПДС - предельно-допустимый сброс вещества в водный объект - масса вещества в возвратной воде, максимально допускаемая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды.

БПК - биохимическая потребность воды в кислороде.

«БПК полная» - полная биохимическая потребность воды в кислороде при t=20° С (количество кислорода, которое необходимо для окисления биохимических примесей).

БПК 5 - биохимическая потребность воды в кислороде, необходимое для окисления биохимических процессов в течение 5 суток.

Контрольный колодец - последний колодец перед подключением к уличной сети канализации (внеплощадочной сети канализации).

Оборотное водоснабжение - многократное использование воды на технологические нужды населения и отрасли экономики.

Вода, повторно - последовательно используемая - сточная вода, которая после соответствующей очистки используется для тех или иных технологических целей либо для восполнения систем  оборотного водоснабжения.

Замкнутая система технического водоснабжения и канализации - система технического водоснабжения и канализации, в которой все сточные воды и продувка после соответствующей очистки от всякого рода загрязнения возвращается для повторного использования в систему водоснабжения, при этом сброс сточных и других вод в водоемы или водотоки полностью исключается.

ХПК - химическая потребность в кислороде.

Залповый сброс - подача в систему канализации сточных вод, с превышением их количества в 1,3 и более раза относительно разрешенного.

Водоотведение (расход сточных вод) - количество сточных вод, сбрасываемых в единицу времени в водоемы и другие водные объекты.

Продувка системы оборотного водоснабжения - сброс части воды из системы оборотного водоснабжения в целях снижения до определенного уровня концентрации растворенных или взвешенных веществ в оборотной воде. Измеряется в процентах от расхода оборотной воды или единицах объема в единицу времени.

Условно-чистая вода - сточная вода, качество которой позволяет использовать ее в  производственных системах водоснабжения без дополнительной очистки.

Общесплавная система - поступление в канализацию всех трех категорий сточных вод (бытовых, производственных и атмосферных).

Неполная раздельная система - поступление в канализацию бытовых и производственных сточных вод, атмосферные воды поступают в водоем неорганизованно.

Граница балансовой принадлежности - это линия раздела элементов систем  канализации между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

| Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (Казстройкомитет) | Руководящие документы по строительству Республики Казахстан | РДС РК В.2.5-11-99 Взамен «Правил...» утвержденных приказом МЖКХ КазССР от 11.07.1985 г. №335 |
| --- | --- | --- |
|  | Правила приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов |  |

1. Общие положения

1.0. Настоящие «Правила приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов» (далее Правила приема):

а) устанавливают порядок приема сточных вод от: жилищного фонда, учебных и дошкольных заведений, гостиниц, театров и кинотеатров, лечебно-профилактических учреждений, банно-прачечного хозяйства (при объеме стоков не более 25% от объема стоков населенного пункта), производственных предприятий и других заведений отводящих сточные воды с загрязняющими веществами в пределах предельно допустимой концентрации (далее ПДК);

б) регламентируют прием сточных вод от: предприятий малого и среднего бизнеса, встроенных или пристроенных к объектам перечисленных в абзаце а) и имеющих самостоятельный выпуск: прачечных лечебных учреждений; банно-прачечных хозяйств (при объеме стоков более 25% от объема стоков населенного пункта); производственных предприятий;

в) в случае, когда потребителем по договору выступает гражданин, использующий услугу для бытового потребления, он вправе использовать ее в необходимом ему количестве; количество поданной услуги определяется показаниями приборов учета, а при их отсутствии - расчетным путем.

1.1. Настоящие правила приема разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан, Алматы,1996 г.; Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», Алматы, 1997 г.; Законом Республики Казахстан «Об экологической экспертизе», Алматы, 1997 г.; Законом Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Алматы, 1994 г.; Правилами охраны поверхностных вод Республики Казахстан, Алматы, 1994 г.; Положениями об охране подземных вод; Правилами пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан (далее Правила пользования), Алматы, 1997 г.

1.2. Правила приема направлены на обеспечение охраны водоемов от загрязнения недостаточно очищенными сточными водами; предотвращение нарушений в работе сетей и сооружений канализациями населенных пунктов; повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод в сеть канализации населенного пункта.

1.3. С вводом в действие настоящих Правил приема утрачивают силу все ранее действовавшие инструкции, указания, правила и другие документы по приему сточных вод в систему канализации населенных пунктов.

| Внесены ТОО «Институт «Казкоммунпроект» | Утверждены постановлением научно-технического Совета Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан 23.12.1999 г. №161 | Срок введения в действие 1 февраля 2000 г. |
| --- | --- | --- |

1.4. Правила приема регулируют взаимоотношения между организациями осуществляющими эксплуатацию систем водопровода и канализации населенного пунктам далее именуемые поставщиками и предприятиями, организациями и физическими лицами независимо от вида их хозяйственной деятельности и формы собственности (далее - потребители), сбрасывающими сточные воды в системы канализации населенных пунктов.

1.5. Правила приема также регулируют сброс сточных вод физическими и юридическими лицами через канализационные сети потребителей (субпотребителей) по согласованию с поставщиками.

1.6. Правила приема действуют на всей территории Республики Казахстан и обязательны как для всех поставщиков так и для всех потребителей и субпотребителей.

1.7. Правила приема регламентируют условия приема сточных вод по согласованию с поставщиками в системы канализации населенных пунктов: возвратных вод, включая хозяйственно-бытовые сточные воды; дождевые; талые и поливомоечные воды застроенных территорий; сбросные воды мелиоративных систем и дренажные воды.

1.8. Правила приема устанавливают порядок разработки местных условий приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов с расчетом допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах и требованиями к их качеству с учетом конкретных условий. Условия приема разрабатываются на основании паспортизации водного хозяйства предприятий, сбрасывающих сточные воды в систему канализации населенного пункта. Исходя из установленных в Правилах приема допустимых концентраций загрязняющих веществ и согласия органов по регулированию использования и охраны вод, поставщик, после согласования с местными органами Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РК выдает разрешения на сброс сточных вод (см. приложение 2) и заключает с ними договор на прием сточных вод в систему канализации населенного пункта (см. приложение 4).

Примечание: Достижение ПДК веществ в производственных сточных водах путем разбавления чистыми, нормативно-чистыми и другими водами категорически запрещается.

1.9. Положения настоящих Правил приема должны учитываться при разработке проектно-сметной документации систем канализации населенных пунктов, в составе которых должны быть разработаны условия приема сточных вод.

1.10. Прием сточных вод в системы канализации населенных пунктов может быть допущен поставщиками после согласования с местными органами Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, при следующих условиях:

а) сточные воды должны соответствовать требованиям ПДК;

б) мощность коммунальных коллекторов и очистных сооружений достаточна для приема сточных вод;

В других случаях очистка сточных вод потребителя должна осуществляться на локальных очистных сооружениях в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, гигиенических нормативов.

1.11. Границей эксплуатационной ответственности считается линия раздела элементов системы канализации по признаку обязанности (ответственности) за их эксплуатацию, которая устанавливается соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности. В случаях разногласий сторон границей уличной сети является первый колодец включительно в месте подключения потребителя.

1.12. Сточные воды не загрязняющиеся в процессе производства, должны использоваться в системах оборотного водоснабжения.

1.13. Возможность совместного отведения и очистки бытовых и производственных сточных вод должна определяться исходя из состава последних с    учетом технико-экономических показателей и санитарно-гигиенических требований.

#### 2. Требования к сточным водам

2.1. В систему канализации населенных пунктов разрешается принимать только такие сточные воды которые: не приведут к нарушению работы канализационных сетей и сооружений; не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены на станции аэрации совместно с бытовыми сточными водами в соответствии с требованиями правил охраны поверхностных и подземных вод и другими нормативными актами Республики Казахстан; не содержат более 500 мг/л взвешенных и всплывающих веществ; имеют температуру не выше 40° С.

2.2. Не разрешается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов сточные воды содержащие вещества, способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться в них (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка и др.).

2.3. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений канализации;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной системы или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях препятствующих биологической очистке сточных вод;

- иметь температуру более 40° С;

- содержать вещества, для которых не установлены ПДК в воде водоемов соответствующего вида пользования;

- содержать только минеральные загрязнения;

- содержать опасные бактериальные загрязнения;

- содержать более 500 мг/л взвешенных и всплывающих веществ;

- содержать нерастворенные масла, а также смолы и мазут;

- содержать вещества у которых ХПК превышает БПК (полная) более чем в 1,5 раза.

2.4. Сточные воды, не удовлетворяющие требованиям п. 2.3. должны подвергаться предварительной очистке, степень ее должна быть согласована с органами надзора (Госсанэпидслужба, экологическим), поставщиком и проектной организацией проектировавшей очистные сооружения населенного пункта.

2.5. Не подлежат сбросу в систему канализации без согласования с поставщиком при общесплавной и неполной раздельной системах:

- дренажные воды;

- нормативно-чистые сточные воды не загрязненные в технологическом цикле;

- поверхностный сток с территории производственных предприятий (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.).

2.6. Не подлежат сбросу в канализацию:

- осадки от локальных очистных сооружений;

- грунт;

- строительный и бытовой мусор;

- твердые отходы производства и др.

#### 3. Порядок разработки местных условий приема сточных вод

#### в системы канализации населенных пунктов

3.1. Местные условия приема сточных вод разрабатываются поставщиком в соответствии с настоящими «Правилами ...». Разработанные поставщиком условия приема после согласования местными органами Государственной санэпидслужбы и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды утверждаются Акимами населенных пунктов.

3.2. Утвержденные Акимами условия приема являются обязательными для всех потребителей, расположенных на данной территории, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

3.3. Условия приема должны содержать требования к количеству и составу сточных вод, которые могут быть приняты для совместного отведения и очистки со сточными водами населенных пунктов, а также нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах. Обязательно устройство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях сбрасывающих загрязненные сточные воды.

3.4. Условия приема разрабатываются организацией-поставщиком либо по его поручению проектными и наладочными организациями, после получения от производственных предприятий сведений о водоотведении (паспорт водного хозяйства, приложение 3).

3.3. При разработке Условий приема необходимо учитывать требования к сточным водам изложенные в разделе 2 настоящих Правил приема.

3.6. При расчете допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в систему канализации населенного пункта, поставщик должен руководствоваться следующими требованиями:

а) содержание органических веществ, оцениваемых по БПК5; (БПК полная), должно контролироваться лабораторным путем, при этом БПК, сбрасываемых в канализацию сточных вод не должно превышать БПК в стоках, поступающих на очистные сооружения канализации населенного пункта, принятых при их проектировании;

б) допустимые концентрации загрязняющих веществ, удаляемых на очистных сооружениях населенных пунктов, должны определяться в соответствии с согласованным с органами Госсаннадзора и утвержденным экологической службой нормативом предельно-допустимого сброса (ПДС) очищенных сточных вод в водоемы;

в) допустимые концентрации веществ, не удаляемых на очистных сооружениях населенного пункта, должны определяться исходя из их ПДК в воде водных объектов и соотношения объемов бытовых и производственных сточных вод. Возможность учета смешения сточных вод населенного пункта с водой водных объектов определяется расчетом.

#### 4. Условная приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов

4.1. Прием сточных вод в систему канализации может производиться только при наличии разрешения и договора на прием сточных вод, заключенного с поставщиком. К договору должны быть приложены технические условия на подключение к системе канализации и заявка на сброс сточных вод по типовой форме (соответственно приложение 6,7). Подача заявки на сброс сточных вод обязательна для всех, присоединяемых или подлежащих присоединению к системе канализации потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

4.2. Для действующих и вновь присоединяемых к системе канализации промышленных потребителей поставщик определяет в договоре лимит на прием сточных вод, с указанием срока действия лимита и требований к количеству и концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ, в соответствии с настоящими Правилами приема и техническими условиями приема сточных вод потребителей.

4.3. В системе канализации потребителей не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов, соду и кислые воды, сульфид натрия и воды, чрезмерно содержащих щелочи, хлор, фенолы и др.).

4.4. Сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого на территории потребителя. Указанные выпуски потребители должны оборудовать приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, расходометрами и в случае необходимости, пломбируемыми автоматическими запорными устройствами) для постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод по каждому выпуску. Контрольные колодцы устраиваются потребителями. Для бытовых потребителей все контрольно-измерительные устройства устанавливаются услугодателем.

4.5. В случаях, когда количество и состав производственных сточных вод могут резко изменяться в течение суток, потребители должны устанавливать специальные емкости-регуляторы (усреднители), обеспечивающие равномерный в течение суток сброс производственных сточных вод, согласно требованиям п.3.14 РНД 1.01.03-94.

4.6. Состав производственных сточных вод от каждого потребителя должен соответствовать ПДК, без учета разбавления с бытовыми стоками населенного пункта.

4.7. Объединение производственных сточных вод нескольких потребителей допускается только после предварительной очистки этих вод на каждом предприятии или на общем блоке сооружений для нескольких потребителей, имеющих однородные стоки.

4.8. Увеличение или уменьшение потребителем количества отводимых сточных вод, увеличение количества и концентрации загрязнений в отводимых сточных водах сверх обусловленных Техническими условиями, реконструкция или ввод в эксплуатацию новых канализационных сетей, сооружений и устройств, присоединение новых субпотребителей или смена юридического лица, сброс канализационных стоков допускается только после получения разрешения поставщика, с учетом изменений, согласованного с местными органами Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также внесения соответствующих дополнений в ранее выданные Технические условия и соответствующие договоры.

4.9. Водопроводно-канализационные объекты, принадлежащие потребителю могут эксплуатироваться или обслуживаться поставщиком по специальному договору.

4.10. Настоящая глава Правил приема применяется совместно с главами 1, 2 и 11 «Правил пользования........».

#### 5. Порядок выдачи разрешений на сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов

5.1. Разрешение на сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов выдают поставщики, а также потребитель потребителю с разрешения поставщика. Рекомендуемая форма разрешения на сброс производственных сточных вод приведена в приложении 2.

5.2. Разрешения на сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов вновь построенным или реконструированным потребителям выдаются по предъявлению акта приемки Госкомиссией всего объекта в эксплуатацию и только при наличии необходимых мощностей действующих очистных сооружений канализации населенных пунктов. Если по условиям приема производственных сточных вод требуется локальная очистка на новых производственных предприятиях (потребителях), то поставщик разрешает присоединение к системе канализации населенного пункта этих потребителей только после ввода на них в эксплуатацию локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод до степени, допустимой для приема их.

5.3. Основанием для выдачи разрешений на сброс сточных вод в системы канализации является:

для вновь построенных и реконструированных предприятий -согласованная с поставщиком проектная документация;

для действующих предприятий - паспорт водного хозяйства.

5.4. При подготовке разрешения на сброс сточных вод поставщиком рассматриваются обосновывающие материалы, составленные потребителем, с учетом предварительной очистки сточных вод или их части на локальных очистных сооружениях потребителя совместной предварительной очистки сточных вод данного потребителя со сточными водами других потребителей данного района на кустовых очистных сооружениях группы потребителей и максимального использования очищенных и обеззараженных сточных вод в производственном водоснабжении цехов потребителей или на полив сельхозугодий; изменения технологических процессов, позволяющих сократить расход сточных вод и концентрацию содержащихся в них загрязняющих веществ; устройства систем оборотного и повторно-последовательного использования воды; утилизации ценных веществ из сточных вод; обработки и утилизации осадков.

5.5. По получении от потребителя необходимой документации на отведение    сточных вод поставщик в месячный срок рассматривает представленные материалы и выдает разрешение.

5.6. Разрешение на сброс сточных вод в системы канализации выдается после согласования с местными санитарно-эпидемическими службами и охраны окружающей среды на срок, достаточный для выполнения организационно-технических мероприятий; но не более 5 лет. Разрешение может быть аннулировано в случаях изменения условий канализования населенного пункта или несоблюдения потребителем условий сброса сточных вод.

5.7. После получения от поставщика разрешения на сброс сточных вод в системы канализации  потребитель в месячный срок организует разработку планов организационно-технических мероприятий по сокращению расходов сбрасываемых сточных вод до заданной величины с соблюдением норм допустимых концентрацией загрязняющих веществ и представляет их поставщику.

Примечание: Настоящую главу Правил приема рассматривать совместно с главами 2, 3 и 12 Правила пользования.

#### 6. Порядок контроля за сбросом производственных сточных вод

#### в системы канализации населенных пунктов

6.1. Потребитель обязан осуществлять постоянный контроль за количеством и составом производственных сточных вод, сбрасываемых в систему канализации населенного пункта, содержать сети и сооружения в исправном состоянии.

6.2. Контроль осуществляется путем анализов состава сточных вод до и после комплекса локальных очистных сооружений и при отсутствии таковых, в контрольных колодцах, а также измерений количества сбрасываемых сточных вод в контрольных колодцах по каждому выпуску в канализационную сеть населенного пункта.

6.3. Потребитель обязан по требованию поставщика представлять сведения об объемах, качественному составу сточных вод и режима сброса их по каждому выпуску. Руководитель потребителя несет ответственность за достоверность представленных отчетных данных.

6.4. Поставщик осуществляет необходимый контроль за соответствием сброса производственных сточных вод, согласно настоящих Правил приема и в сроки определенные поставщиком.

6.5. О всех случаях ухудшения качества очистки производственных сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ потребители обязаны немедленно информировать поставщика, а также территориальные органы Госсанэпидслужбы и экологического надзора, принимать необходимые меры по улучшению создавшегося положения.

6.6. Потребители, осуществляющие сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов, должны обеспечить возможность проведения поставщиком в любое время суток контроль за сбросом сточных вод, представлять необходимые документы, приборы, устройства, эксплуатационный персоны и т.п.

6.7. Контроль за соответствием сброса производственных сточных вод осуществляют специальные отделы (группы), организуемые при поставщике и соответствии с «Положением об отделах (группах) контроля за производственными сточными водами производственных предприятий» которое должно быть разработано поставщиками с учетом местных условий (см. Приложение 5).

6.8. Отбор проб сточных вод может производиться в любое время суток. Взятие пробы сточных вод на анализ осуществляют представители поставщика, совместно с ответственным представителем потребителя.

В случае отсутствия в контрольном колодце автоматического пробоотборника, проба на анализ отбирается разовая. Частота отбора проб регламентируется графиком отбора проб на химанализ составленному поставщиком и доведенному до сведения потребителя.

6.9. При обнаружении в составе сточных вод концентраций загрязняющих веществ, являющихся недопустимыми для работы очистных сооружений и вызванных сбросом производственных сточных вод, поставщик обязан информировать об этом органы по регулированию использования и охране вод. Одновременно поставщик проводит поиск потребителя-нарушителя Правил приема.

6.10. На отобранную пробу составляется акт (см. приложение 8) в трех экземплярах за подписями представителей поставщика и контролируемого потребителя. Одним актом допускается оформлять отбор проб с нескольких выпусков.

6.11. Отобранная проба в тот же день доставляется в лабораторию поставщика, аттестованную Госстандартом, для выполнения анализов по производственным загрязнением.

Пробоотборщик и лаборатория несут ответственность, в соответствии с существующим законодательством, за достоверность результатов анализов.

6.12. На проведение анализа отводится время, предусмотренное действующей методикой выполнения анализов. Проведение анализов по графику осуществляется за счет поставщика, что входит в стоимость услуги, а по заявке потребителя за счет потребителя. В случае превышения результатов анализа установленной ПДК, потребитель обязан прекратить сброс сточных вод в систему канализации, принять срочные меры по снижению загрязнений до установленных пределов. После устранения причины вызывающей содержание загрязнении, потребитель дает заявку на повторный отбор с соответствующей оплатой.

#### 7. Ответственность, права, обязанности и меры воздействия за нарушение

#### «Правил приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов»

7.1. Потребители обязаны обеспечить все меры, предупреждающие нарушения требований, установленных настоящими Правилами приема. При обнаружении нарушения потребитель обязан немедленно прекратить сброс недопустимо загрязненных сточных вод в систему канализации населенного пункта.

7.2. Потребители несут ответственность за нарушение настоящих Правил приема, повлекшего сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты. А также аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях поставщика в связи со сбросом сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе потребителя и нерегламентируемых настоящими Правилами приема. Ответственность потребителя за соблюдением требований Правил приема определяются в соответствии с действующим законодательством и Правилами пользования (см. Главы 14 и 15).

7.3. В случае нарушения Правил приема потребителем, повлекшим за собой нарушение требований водного законодательства, поставщик имеет право обращаться в местные органы по регулированию использования и охране воды, рыбоохраны и акиматы с предложениями о принятии необходимых мер в отношении руководителей потребителей и лиц, ответственных за соблюдение Правил приема.

7.4. При выявлении потребителя допустившего нарушение Правил приема, поставщик составляет акт с участием получателя услуг и представителя органа местного самоуправления. Акт констатирует факт нарушения. Поставщик принимает необходимые меры по привлечению к ответственности виновных в этом должностных лиц, а также по предотвращению таких нарушений. Поставщик может обращаться в органы по регулированию использования и охране вод за помощью и содействием в расследовании случаев нарушения Правил приема, вызвавших увеличение сброса со сточными водами загрязняющих веществ через систему канализации населенного пункта.

7.5. При подключении нового Потребителя к действующей системе канализации населенного пункта в случае отсутствия локальных очистных сооружений, предусмотренных в разрешении на сброс сточных вод, или при их неэффективной работе поставщик обязан сделать представление об этом государственной приемочной комиссии. Окончательное решение принимает госкомиссия.

7.6. Поставщик несет ответственность за техническое состояние системы канализации населенного пункта при поступлении сточных вод и эффективную работу очистных сооружений этой системы, за своевременность принятых мер по выявлению нарушителей настоящих Правил приема и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной вод.

7.7. В случае сброса производственных сточных вод, в которых загрязняющие вещества превышают ПДК, поставщик взимает с Потребителей дополнительную плату за обработку загрязнений (см. п.10.10. Правила пользования). Предъявленные претензии к Потребителям и расчет дополнительной платы могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.

Примечание: Основанием для взимания дополнительной платы является:

а) Акт на отбор пробы, составленный в соответствии с требованиями пункта 6.10 настоящих Правил приема;

б) Протокол анализа, где зафиксировано ПДК загрязнений;

в) Расчет дополнительной оплаты.

7.8. Расчет дополнительной оплаты расходов сточных вод производится по каждому выпуску отдельно. В случае непредставления Потребителем расходов по каждому выпуску, дополнительная оплата рассчитывается по максимально загрязненному выпуску на весь объем стоков.

7.9. Потребители, допускающие неоднократный сброс в систему канализации населенного пункта загрязнений, запрещенных настоящими Правилами приема, не обеспечивающие по различным причинам контроль производственных стоков и другие злостные нарушения, могут быть недопущены к их сбросу в систему канализации населенного пункта.

7.10.  Дополнительная  оплата  не  снимает  ответственность  с Потребителей за возмещение нанесенного ущерба окружающей среде, сетям, сооружениям и другим объектам.

7.11.В случае предъявления иска поставщику со стороны Управления экологии и биоресурсов, поставщик предъявляет регрессный иск к конкретному Потребителю, допустившему сброс сточных вод с составом, приведшим к загрязнению водного объекта.

7.12. Для привлечения к ответственности виновных, допустивших грубые нарушения настоящих Правил приема, поставщик передает необходимые материалы в правоохранительные органы.

7.13. Поставщик несет ответственность за прием сточных вод в пределах установленных лимитов, а также за загрязнение сточными водами из канализационных сетей населенного пункта поверхностных вод, водных объектов и территории.

7.14. Потребители обязаны обеспечивать надлежащее санитарное состояние подведомственной территории и не допускать вынос через дождевую канализационную сеть мусора, продуктов эрозии почвы, сырья и отходов производства в систему канализации населенного пункта.

#### 8. Порядок разработки условий приема сточных вод при

#### проектировании систем канализации населенного пункта

8.1. Положение настоящих Правил приема должны учитываться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения для населенных пунктов и потребители, в составе которых должны быть разработаны условия приема сточных вод.

8.2. При проектировании новых систем канализации населенных пунктов поставщик должен представлять организации, проектирующей эти системы, перечень Потребителей и заявки от Потребителей с количественной и качественной характеристикой сточных вод, подлежащих сбросу в системы канализации населенных пунктов.

8.3. При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий требовать от заказчика обеспечивать при проектировании максимального сокращения сброса производственных сточных вод в канализацию населенного пункта за счет применения рациональных водосберегающих технологических процессов частичного или полного водооборота, повторного использования сточных вод извлечения из них и использования ценных веществ и т.п.

8.4. При проектировании систем канализации и сооружений очистки сточных вод должны быть рассмотрены в зависимости от конкретных условий возможность и целесообразность:

а) использования сточных вод для подпитки систем водоснабжения потребителей;

б) использования очищенных и обеззараженных, хозяйственно-бытовых сточных вод в техническом водоснабжении потребителя;

в) использования сточных вод одних потребителей для технического водоснабжения других потребителей;

г) очистки производственных сточных вод совместно с дождевыми и талыми водами, отводимыми с территории предприятия с целью использования очищенных вод для технического водоснабжения;

д) совместной очистки и обеззараживания сточных вод данного потребителя со сточными водами других потребителей населенного пункта;

е) раздельного отведения и очистки некоторых категорий производственных сточных вод отдельных потребителей, если это облегчает осуществление оборотной системы водоснабжения и утилизацию ценных веществ, обезвреживание, обеззараживание;

ж) использования сточных вод, сбросных и дренажных вод для орошения сельскохозяйственных культур и лесопосадок;

з) регулируемого выпуска сточных вод в водные объекты через накопители-регуляторы;

и) накопления на судах и других плавучих средствах сточных вод и мусора в течении рейса между портами, оборудованными сооружениями для приема с судов загрязненных вод и мусора.

8.5. До начала проектирования новых и реконструкции действующих предприятий или технологических процессов заказчик проекта должен организовать разработку ПДК для веществ, содержащихся в сточных водах проектируемого предприятия, по которым такие нормативы отсутствуют, а также разработку методов   анализа этих веществ на уровне ПДК.

На период разработки нормативов ПДК методом контроля качества сточных вод, определяющим их токсические свойства, является биотестирование. При отсутствии ПДК и методов анализа содержания этих веществ в воде ввод в эксплуатацию объекта запрещается.

8.6. Состав, содержание и согласование проектной продукции приведены в п.п.2.9-2.12 Правил пользования.

8.7. Срок действия согласования проектной документации: 5 лет - для стадии ТЭР, ТЭО, проекта; 3 года - для стадий РП, РД.

#### 9. Порядок выдачи технических условий на проектирование, строительство и реконструкцию производственных предприятий и непроизводственных объектов соцкультбыта

9.1. До начала проектирования систем канализации новых или реконструируемых производственных предприятий и объектов соцкультбыта заказчик или по его поручению проектный институт обязан получить у поставщика технические условия на подключение проектируемого объекта к системе канализации населенного пункта.

9.2. Технические условия на подключение потребителя к системе канализации населенного пункта могут быть выданы только при наличии резервов мощности систем канализации как по количеству, так и по качественным показателям сточных вод населенного пункта. При отсутствии таких резервов и необходимости подключения потребителей должны быть пересмотрены Правила приема, а также определена необходимость расширения канализации населенного пункта.

9.3. Для получения технических условий необходимо представить поставщику следующие материалы: архитектурно-планировочное задание (АПЗ) ситуационный план расположения объектов с привязкой к территории населенного пункта и указанием площади (га), а также балансовую таблицу по водопотреблению и водоотведению (м3/сут., м3/ч, макс. л/с) проектируемого объекта с расшифровкой по видам водопользования, а при строительстве на действующем предприятии - в увязке с водным балансом действующего предприятия (в соответствии с паспортом водного хозяйства); нормы состава непроизводственных сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации населенного пункта; предполагаемые расходы дождевых и дренажных вод при общесплавной системе канализации населенного пункта.

Балансовая таблица по водопотреблению и водоотведению рассчитывается согласно СНиП «Внутренние водопровод и канализация» СНиП 2.09.01-85.

9.4. Технические условия в своем составе должны содержать точки присоединения к системам канализации населенного пункта, и условия по строительству сетей и сооружений населенного пункта; разрешаемые расходы (м3/сут., л/с) с разбивкой по видам сточных вод (бытовые, производственно-загрязненные, дождевые, дренажные); режим сброса сточных вод; предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в соответствии с Правилами приема.

Примечание: При выдаче технических условий на канализование при расширении предприятия потребителя поставщик разрешает подключение новых объектов к системам канализации населенного пункта только при выполнении плана организационно-технических мероприятии по действующему предприятию.

9.5. По получении от потребителя или проектного института заявки на сброс сточных вод с приложением всех необходимых материалов по п.9.3 настоящих Правил приема поставщик в 15-дневный срок (для новых предприятий) и в 25-дневный срок (для реконструируемых предприятий) выдает технические условия на подключение к сетям канализации.

Примечание: Настоящий раздел смотреть совместно с п.п.2.2-2.6. Правил пользования.

9.6. Срок действия технических условий должен быть не менее нормативных (договорных) сроков проектирования и строительства объекта, но не более 5-ти лет.

#### Перечень нормативно-правовых документов примененных

#### при разработке настоящих Правил

1. Водный кодекс Республики Казахстан. Алматы. 30.03.96.

2. Закон Республики Казахстан "Об охране окружающей среды". Алматы. 15.07.97.

3. Закон Республики Казахстан "Об экологической экспертизе". Алматы. 18.03.97.

4. Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан. РНД. 1.01.03-94. Алматы, 1994 г.

5. Положение об охране водных ресурсов. М.,1985 г.

6. Правила пользования коммунальным водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан. Алматы. 1997 г.

7. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03 - 85. М., 1986 г.

8. Внутренний водопровод и канализация. СНиП 2.04.01.-85. М.,1985 г.

9. Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пактов. М., 1984 г.

10. Инструкция по отбору поверхностных и сточных вод на химический анализ. Алматы, 1994 г.

11. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. М. 1982.

12. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиНРК 3.01.070.98

13. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешения на специальное водопользование. Комитет водных ресурсов РК 05.07.95 №2.

14. Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Алматы,08.07.1994 г.

15. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Москва, Стройиздат 1981 г.

#### Концентрации веществ, максимально допустимые для биологической очистки,

#### С бос приведены ниже.

| Вещество | С бос концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Азолят | 20 |
| Азот общий | 30 |
| Акриловая кислота | 5,6 |
| Алкомон ОС-20 | 10 |
| Аллиловый спирт | 3 |
| Алюминий | 0,75 |
| Анилин | 6 |
| Ацетальдегид | 20 |
| Ацетон | 40 |
| Барий | 200 |
| Бензойная кислота | 15 |
| БПКполн | 500 |
| БПК5 | 425 |
| Бутилацетат | 0,1 |
| Бутиловый спирт | 10 |
| Бутилакрилат | 1,2 |
| Ванадий | 25 |
| Взвешенное вещество | 500 |
| Винилацетат | 100 |
| Висмут | 15 |
| Выравниватель А | 10 |
| Гидразингидрат | 0,1 |
| Гидрохинон | 15 |
| Гликозин | 30 |
| Глицерин | 90 |
| Дибутилфталат | 0.2 |
| Диметилфенилкарбинол | 1 |
| Динатрил алипиновой кислоты | 0,39 |
| Диметилфенол | 140 |
| Дихлорэтан | отсутств. |
| Дихлорметан | отсутств. |
| Дицианмид | 10 |
| Диэтаноламин | 1 |
| Диэтиламин | 10 |
| Железо | 5 |
| Жиры растительные и животные | 50 |
| Закрепитель ДЦМ | 5 |
| Закрепитель ДЦУ | 5 |
| Зольность взвешенных веществ | 30 |
| Изобутиловый спирт | 100 |
| Изопропиловый спирт | 2,8 |
| Кадмий | 0,1 |
| Капролактам | 25 |
| Кобальт | 1 |
| Ксилол | 1 |
| Красители сернистые | 25 |

| Вещество | С бос концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Красители синтетические Крезол Латексы Лудигол Малеиновая кислота Марганец Масляная кислота Медь Метазин Метанол Метилметакрилат Метилстирол Метилэтилкетон Метилакриламид Метакриловая кислота Молибден Моноэтиловый эфир этиленгликоля Моноэтаноламин Мышьяк Нефть и нефтепродукты Никель Нитробензол  - нафтол Олово Октанол Перхлорэтилен Пирокатехин Полиакриламид Поливиниловый спирт Поливинилацетатная эмульсия Препарат АМ Пропиловый спирт Реакция среды рН Резорцин Роданиды Ртуть Свинец Селен Сероуглерод+ Синтетические поверхностно-активные вещества анионные ++ неионогенные ++ Стирол Стронций СПАВ, биологические мягкие СПАВ, биологические жесткие Сульфаты Сульфиды +++ Сурьма | 25 100 10 100 60 30 500 0,5 10 30 500 1 50 0,4 3,7 0,93 11,1 100 0,1 25 0,5 3 4,44 10 0,27 отсутст. 4,4 40 100 10 9,3 12 6-9 12 0,3 0,001 0,1 220 5 20 50 20 2 20 отсутств. 500 1 8 |

| Вещество | С бос концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Температура не выше Тиомочевина Титан Толуол Трилон Б Трикрезилфосфат Триэтаноламин Уксусная кислота Фенол Формальдегид Фталевая кислота Фториды Фосфаты Хлориды ХПК Хром Сг3 +(трехвалентный) Хром Сг6 +(шестивалентный) Хромолан Цианиды Цинк Этанол Этамон ДС-10 Этиленгликоль Этилхлоргидрин Эфирорастворимые вещества | +40 °С 10 0,1 15 20 40 5 44,4 15 100 0,5 1,5 5 350 900 2,5 0,1 10 1,5 1 14 10 1000 5 25 |

+ Только в связанной форме

++ Не относящиеся к биологически «жестким», при величине их биораспада более 80%

+++ Допустимая концентрация сульфидов в канализационных сетях, установлена из условий предотвращения коррозии трубопроводов, составляет 1,5 мг/л.

Примечание. Величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворенной и растворенной форме (в натуральной пробе сточных вод).

Таблица 1, приложение 1

| Показатель | Аммонийный азот |  |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | роданиды |  | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | мышьяк | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | цианиды | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
|  | алюминий |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | титан |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | кобальт |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадмий | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | свинец | + | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | олово |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цинк | + | + | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
|  | хром | + | + | + |  | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |
|  | медь | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  |
|  | никель | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  |
|  | железо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  | красители |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | формальдегид |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  | диметилсульфид |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метанол |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жиры |  |  | + |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фенолы |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  | нефтепродукты | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  | хлориды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  | сульфаты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  | сплав | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Отрасли производства | Электроэнергетика | Машиностроение и металлообработка | Химическая | Нефтехимическая | Легкая | Пищевая | Лесная, деревообрабаты-вающая и целлюлозная | Цветная металлургия | Транспорт | Черная металлургия | Стройматериалы | Топливная | Электронная |  |

#### Наиболее характерные показатели сточных вод различных отраслей производства

Таблица 2 приложение 1

#### Вещества, удаляемые в процессе биологической очистки

| Вещество | Лимити- рующий признак вреднос- ти | А Эффективность удаления на очистных сооружениях биологической очистки, в % | Сn ПДК в воде водного объекта, мг/л | Сcт Допустимая концентрация веществ в сточ- ных водах 45% производствен- ных вод, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

При сбросе очищенных сточных вод населенных пунктов в водный объект хозяйственно-питьевого водопользования

| Акриловая кислота Анилин Барий Ванадий Винилацетат Висмут В1 " Диметилфенил-карбинол Динатрил адипиновой кислоты Диэтиламин Кадмий Кобальт Крезол Метакриламид Метанол Метакриловая кислота Метилметакрилат Молибден Моноэтаноламин Мышьяк  - нафтол Никель Нитробензол Селен Свинец Стронций Ртуть Сурьма Тиомочевина Трикрезилфосфат Фториды Формальдегид | СТ “ “ “ “ “ “ “ “ ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ | 80 95 50 76 40 80 80 40 40 60 50 40 40 95 40 80 40 60 50 80 50 85 50 50 14 60 40 50 40 14 80 | 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,05 0,1 2 0,001 0,1 0,004 0,1 3 1 0,01 0,25 0,5 0,05 0,04 0,1 0,2 0,001 0,08 2 0,0005 0,05 0,03 0,005 1,5 0,01 | 5,6 4,6 0,44 0,93 0,75 5,6 0,57 0,39 7,6 0,004 0,44 0,02 0,4 0,65 3,7 0,1 0,93 2,8 0,2 4,44 0,44 3 0,004 0,1 5,17 0,002 0,18 0,13 0,03 3,9 0,1 0,74 0,1 40 90 15 0,4 0,74 по БПК 5,5 44,4 по БПК “ “ “ 11,1 4,5 0,2 3,7 2,2 1,1 2 8,9 1,2 44,4 1,7 0,74 1,4 22,2 2,8 5,6 2,8 0,27 44,4 1,1 1,1 0,58 11,1 11,1 4,4 0,27 4,4 11,2 5,6 1,1 0,6 20 5,9 0,05 5,5 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цианиды Эпихлоридрин Этиленгликоль Ацетон Бензойная кислота Бутилацетат Дибутилфталат Закрепитель ДЦУ Изобутиловый спирт Капролактан Карбомол Карбомол ЦЭМ Лудигол Масляная кислота Моноэтиловый спирт этиленгликоля Резорцин Титан Фталевая кислота Цинк Аллиловый спирт Алкомон ОС-20 Ацетальдегид Бутилакрилат Бутиловый спирт Выравнитель А Гидрохинон Диметилфенол Дициандиамид Закрепитель ДЦУ Железо Fe3 Изопропиловый спирт Ксилол Малеиновая кислота Медь Метазин Метилстирол Метилэтилкетон  - нафтол Нефть, нефтепродукты Октанол Пирокатехин Пропиловый спирт Синтетические поверх- ностно активные вещест: анионные неионогенные Стирол Толуол Триэтаноламин Фенол Хром Сr3 Жиры растительные и животные | “ “ ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ | 70 80 80 96 95 40 40 30 60 95 70 33 70 100 80 95 80 70 70 80 45 95 80 95 60 40 60 35 60 80 80 60 95 80 40 60 80 80 85 60 95 95 80 80 60 95 47 95 80 70 | 0,1 0,01 1 норм по БПК норм по БПК 0,1 0,2 нормируется 1 1 нормируется “ “ 66 1 0,1 0,1 0,8 1 0,1 0,5 0,2 0,1 1 0,3 0,2 0,25 10 0,5 0,5 0,25 0,25 1 1 0,3 0,1 1 1 0,3 0,05 0,1 0,25 0,5 0,1 0,1 0,5 1,4 0,001 0,5 норм по БПК | 1,7 0,74 1,4 22,2 2,8 5,6 2,8 0,27 44,4 1,1 1,1 0,58 11,1 11,1 4,4 0,27 4,4 11,2 |

#### При сбросе очищенных сточных вод населенных пунктов в водный объект рыбохозяйственного пользования

| Анилин | Т | 95 | 0,0001 | 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутиловый спирт | “ | 95 | 0,03 | 1,4 |
| Кадмий | “ | 60 | 0,005 | 0,025 |
| Кобальт | “ | 50 | 0,01 | 0,04 |
| Медь | “ | 80 | 0,001 | 0,01 |
| Мышьяк | “ | 50 | 0,05 | 0,2 |
| Никель | “ | 50 | 0,01 | 0,04 |
| О-крезол | “ | 60 | 0,003 | 0,02 |
| Поливинилацетатная эмульсия | “ | 23 | 0,3 | 0,9 |
| Резорцин | “ | 95 | 0,004 | 0,18 |
| Свинец | “ | 50 | 0,1 | 0,42 |
| Формальдегид | “ | 80 | 0,05 | 0,6 |
| Фториды | “ | 14 | 0,75 | 1,94 |
| Цианиды | “ | 70 | 0,05 | 0,37 |
| Цинк | “ | 70 | 0,01 | 0,07 |
| Закрепитель ДЦУ | CT | 30 | 0,5 | 1,6 |
| Метанол | “ | 95 | 0,1 | 4,5 |
| Моноэтаноламин | “ | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Полиакриламид | “ | 5 | 1 | 4,6 |
| Трилон Б | “ | 40 | 0,5 | 0,85 |
| Уксусная кислота | “ | 95 | 0,01 | 4,44 |
| Гликозин | C | 45 | 0,1 | 0,4 |
| Этамон ДС-10 |  | 40 | 0,5 | 1,85 |
| Латекс синтетический | PX | 40 | 1,6 | 5,9 |
| Нефть, нефтепродукты | “ | 85 | 0,05 | 0,7 |
| Фенолы | “ | 95 | 0,001 | 0,05 |
| Закрепитель ДЦМ | OЛ | 60 | 0,5 | 2,7 |
| Метазин | “ | 40 | 1 | 3,7 |
| Препарат АМ | “ | 76 | 1 | 9,3 |
| Стирол | “ | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Толуол | “ | 60 | 0,5 | 2,8 |
| Хромолан | “ | 25 | 0,5 | 1,5 |

Примечания:

1. Таблица 2 дана для расчетов допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых в системы канализации населенных пунктов.

2. По графе 5 при наличии в сточных водах 30% производственных сточных вод данные следует пересчитать с коэффициентом 1,5; при 60% производственных сточных вод данные следует пересчитать с коэффициентом 0,75.

3. В графе 5 приведены результаты расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ без учета суммарного присутствия других веществ, лимитируемых по одному признаку вредности, при отсутствии разбавления очищенных вод водой водного объекта.

4. В графе 2 - СТ - санитарно-токсикологический признак вредности; ОС - общесанитарный признак вредности; ОЛ - органолептический признак вредности; Т - токсикологический; С- санитарный; РХ – рыбохозяйственный; О - масляная, молочная, муравьиная, пропионовя, уксусная кислоты и пропиленгликоль нормируются по БПК.

Таблица 3 приложения 1

Вещества, не удаляемые в процессе биологической очистки

| Вещество | Лимитирующий признак вредности | ПДК в воде водного объекта мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При сбросе очищенных сточных вод в водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования |
| Анизол | СТ | 0,05 |
| Ацетофенон | “ | 0,10 |
| Гексахлорбензол | “ | 0,05 |
| Гексоген | “ | 0.1 |
| Диметилдиоксан | “ | 0,005 |
| 2,3 –дихлор 1,4 нефтехинон | “ | 0,25 |
| Диэтиленгликоль | “ | 1 |
| Диэтиленовый эфир | “ | 1 |
| Диэтилртуть | “ | 0.0001 |
| Изопропиламин | “ | 2 |
| Нитробензол | “ | 0.2 |
| Нитрохлорбензол | “ | 0,05 |
| Пентаэритрит | “ | 0,1 |
| Парафенилдиамин | “ | ОЛ |
| Тетрахлорбензол . | “ | 0,01 |
| Тетраэтилсвинец | “ | отсутствие |
| Трифторхлорпропан | “ | ОЛ |
| Триэтиламин | “ | 2 |
| Хлорбензол | “ | 0,02 |
| Четыреххлористый углевод | “ | 0,3 |
| Циклогексан | “ | 0,1 |
| Циклогексанол | “ | 0,5 |
| Циклогексаноноксим | “ | 1 |
| Циклогексен | “ | 0,02 |
| Диметилформамид | ОС | 10 |
| Норсульфазол | “ | 1 |
| Гексахлоран + | ОЛ | отсутствие |
| Гексахлорбутадиен | “ | 0,01 |
| Гексахлорбутан | “ | 0,01 |
| Гексахлорциклопентадиен | “ | 0,001 |
| Гексахлорэтан | “ | 0,01 |
| Диметилдитиофосфорная кислота | “ | ОЛ |
| Дихлоранилин | “ | 0,05 |
| Дихлорбензол | “ | 0,002 |
| Дихлорбутан | “ | 0,05 |
| Дихлоргидрин | “ | 1 |
| Дихлорэтан | “ | 2 |
| Диэтилдитиофосфорная кислота | “ | 0,2 |
| Диэталовый эфир | ОЛ | 0,3 |
| Изопрен | “ | 0,005 |
| Каптакс | “ | Отсутствие |
| Карбофос | “ | “ |
| 1 | 2 | 3 |
| b-меркаптодиэтиламин Метафос Пикриновая кислота (тринитрофенол) Пирогаллол Пропилбензол Тетрахлоргептан Тетрахлорнонан Тетрахлорпентан Тетрахорпропан Тетрахлорундокан Тетрахлорэтан Тиофен Тиофос Трибутилфосфат Трихлорбензол Триэтаноламин Фурфурол Фосфамид Хлоропрен Хлорциклогексан Этилбензол ДДВФ (диметилдихлорвинилфосфат) + Сульфаты (анион) Хлориды (анион) | “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ | 0,1 0,002 0,5 0,1 0,2 0,0025 0,033 0,005 0,01 0,007 0,2 2 0,003 0,01 0,03 1,4 1 0,03 0,1 0,05 0,01 отсутствие 500 350 |
| При сбросе очищенных сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного пользования |
| Делапон ДДТ (технический) Диэтиланилин Метилнитрофос Петролатум Полихлорпинен Полиэтиленамин Сульфаты (анион) Хлор свободный Хлориды (анион) Хлорофос Фозалон Бутилбензол Меламин | Т ОЛ “ “ “ Т “ “ “ “ “ “ OC “ | 3 отсутствие 0,0005 отсутствие 6,5 отсутствие 0,001 100 отсутствие 300 отсутствие отсутствие 0,1 отсутствие |

Примечание - при сбросе в водные объекты рыбохозяйственного пользования по токсикологическому показателю вредности.

в) рассчитывается величина допустимой концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах СПСВ;

ССТ(100 - )  Q

СПСВ = --------------  - мг/л (3)

100 – А        q

где  - содержание загрязняющих веществ в бытовых сточных водах, Сбыт, % от содержания его в сточных водах населенного пункта СГСВ;

Cбыт(Q - q)

 = ------------- 100

СГСВQ

 - рассчитывается в каждом конкретном случае на основании анализов только бытовой сточной воды (или по данным приведенным ниже) и сточной воды, поступающей на очистные сооружения; при отсутствии данных принимается =0;

Q - расход сточных вод населенного пункта, м3/сут;

q - расход производственных сточных вод, содержащих данное загрязняющее вещество, м3/сут.

Сбыт

Загрязняющее	Возможное содержание

вещество	в бытовых сточных водах, мг/л

Алюминий..........................………..	0,5

Азот аммонийный..................	18-20

Железо.................................	1-2

Жиры..................................	30-50

Медь...................................	0,01-0,03

СПАВ (анионные).................	5-8

Сульфаты..............................	80-100

Хлориды..............................	40-60

Цинк...................................	0,02-0,3

Примечание: + -исходя из состава водопроводной воды.

г) рассчитанная по формуле (3) величина СПСВ является единой для производственных сточных вод всех производственных предприятий сбрасывающих данное загрязняющее вещество и расположенных в бассейне канализования данных очистных сооружений.

д) расчеты допустимых концентраций взвешенных веществ и БПК выполняются при проектировании очистных сооружений населенных пунктов. Расчет допустимой концентрации растворенных солей производится по формуле (1) и (3) исходя из того, что их содержание в процессе биологической очистки сточных вод практически не изменяется, а суммарная ПДК в воде водных объектов - 1000 мг/л (по сухому остатку).

4. При поступлении в системы канализации населенных пунктов производственных сточных вод, содержащих несколько загрязняющих веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности, сумма отношений концентрации

СХ, СУ,...,СК

каждого из веществ    к соответствующей допустимой их концентрации в производственных сточных водах

СХПСВ, СУПСВ,...,СКПСВ

не должна превышать 1 т.е.

СХ          СУ                     СК

—----- + —------ + .........+ -----— < 1	(4)

СХПСВ     СУПСВ               СКПСВ

определение величины

СХ, СУ,...,СК

может быть произведено двумя путями: а) допустимая концентрация веществ в производственных сточных водах уменьшается во столько раз сколько веществ сбрасывается; б) величина уменьшения СПСВ  распределяется исходя из реальных условий, обусловленных возможностями предприятий.

5. Допустимый сброс загрязняющих веществ от производственного предприятия в систему канализации населенного пункта определяется по формуле

Kn = CПСВqn	(5)

где Kn - расход производственных сточных вод данного предприятия.

Примечания: 1. В случаях введения в производственных предприятиях оборотного водоснабжения, обусловившего уменьшение объема сбрасываемых в канализацию населенного пункта сточных вод, допускается увеличение концентрации загрязняющих веществ в пределах допустимого сброса загрязняющих веществ.

2. Вопрос присоединения небольших предприятий (с расходом производственных сточных вод не более 100 м3/сут) в системы канализации населенного пункта и необходимость устройства локальных очистных сооружении или создания объединенных очистных сооружений нескольких предприятий согласовывается с поставщиком.

6. Примеры расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах, направляемых на очистные сооружения населенного пункта.

Пример 1. Расчет допустимой, концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, не удаляемых в процессе биологической очистки. В производственных сточных водах содержится циклогексан.

Расход сточных вод населенного пункта, Q = 100000 м3/сут.

Расход производственных сточных вод, содержащих циклогексан, q = 10000 м3/сут.

Водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования (данные должны быть получены в органах Госкомгидромета и в органах по регулированию использования и охраны вод), Сn циклогексана равно 0,1 мг/л.

n=2 - кратность смешения очищенных сточных вод населенного пункта с водами водного объекта.

В воде водного объекта циклогексан отсутствует.

В бытовых сточных водах циклогексан также отсутствует.

Концентрация циклогексана в очищенных сточных водах должна быть:

СCTциклогексан = Сn n = 0,1 x 2 = 0,2 мг/л.

В сточных водах населенного пункта, поступающих на биологическую очистку

СГСВциклогексан = (ССТ х 100) / (100-0) = 0,2 мг/л

В производственных сточных водах допустимая концентрация циклогексана:

Циклогексан сбрасывают два предприятия. Расход сточных вод первого предприятия 3000 м3/сут, второго 7000 м3/сут. Допустимый сброс циклогексана от первого предприятия

2 х 3000

К1 циклогексан = -------—— = 6 кг/сут

1000

2 х 7000

К2 циклогексан = -------—— = 14 кг/сут

1000

Эти концентрации, расходы и количества циклогексана должны быть указаны в договорах между поставщиком и потребителем.

Пример 2. Расчет допустимых концентраций веществ в производственных сточных водах при наличии смешения очищенных сточных вод населенных пунктов с водами водного объекта. В производственных сточных водах содержится медь и мышьяк.

Расход сточных вод населенного пункта, Q=100000 м3/сут.

Расход производственных сточных вод, содержащих медь и мышьяк, q=20000 м3/сут.

Водный объект культурно бытового и хозяйственно-питьевого водопользования.

Кратность смешения очищенных сточных вод с водами водного объекта n=3.

Фактическая концентрация меди в воде водного объекта Се = 0,2 мг/л, мышьяк в воде водного объекта отсутствует.

Содержание меди в бытовых сточных водах СCu быт=0,03 мг/л, в сточных водах населенного пункта СCuСГВ =0,3 мг/л, величина коэффициента

CCuбыт              0,03

 = ---------х 100 = ----- х 100 = 10%

CCuГСВ              0,3

Мышьяк в бытовых сточных водах отсутствует, поэтому величина коэффициента  для мышьяка равна 0.

Эффективность удаления меди на биологических очистных сооружениях населенного пункта и ПДК в воде водного объекта (по данным табл.2) А=80%, Сn=1 мг/л, мышьяка А=50%, Сn=0,05 мг/л.

Расчет допустимой концентрации меди. По формуле (1) определяем:

СCuCT = n(СN - Сl) + Сl = 3(1-0,2)+0,2 = 2,6 мг/л

По формуле (2):

CCuГСВ = (CСuCT x 100) / (100-A) = (2,6x100) / (100-80) = 13 мг/л

по концентрации меди, допустимая для процесса биологической очистки величина не может быть выше 0,5 мг/л (см.п.4б, приложение 1), поэтому СCuГСВ должно быть принято Сбос =0,5 мг/л, вследствие чего следует пересчитать ССТ.

CСuбос (100-А)     0,5(100-80)

CCuCT = ---------------- = ------------ = 0,1 мг/л

100                  100

С учетом найденного значения ССТ по формуле (3) находим

CСuСТ (100-)      Q     0,1(100-10)    100000

CCuПСВ = ---------------- x --- = ------------ x -------- = 2,25 мг/л

100-A              q     100-80           20000

Аналогично ведется расчет СПСВ для мышьяка по формуле (1)

СAsCT = n(СN-Сl) + Сl = 3х0,05 = 0,15 мг/л

где (Сl=0) по формуле (2):

CAsСТ х100    0,15х100

CAsГСВ = ----------- = ---------- = 0,3 мг/л

100-А         100-50

что выше допустимой для биологической очистки, так как (см. п.4б. стр.)

СAsCT = 0,1 мг/л

Пересчитываем

CAsбос (100-А)    0,1(100-50)

CAsСT = --------------- = ------------ = 0,05 мг/л

100                 100

Затем определяем СПСВ

CAsПСВ (100-)    Q     0,05х100   100000

CAsПСВ = ---------------- x --- = --------- x -------- = 0,5 мг/л

100-A             q     100-50       20000

Полученные величины СПСВ являются нормативными для всего бассейна канализования. На основании величин СПСВ и исходя из расхода производственных сточных вод определяется по формуле (5) допустимый сброс загрязняющих веществ от каждого предприятия.

Расход производственных  сточных вод первого предприятия, составляет, например, 5000 м3/сут. В сточных водах этого предприятия содержится медь и мышьяк. Допустимый сброс меди и мышьяка от этого предприятия в систему канализации населенного пункта составит:

5000

КСu = СCuПСВ„qn = 2,25 ------ = 11,25 кг/сут

1000

5000

КAs = 0,5------- = 2,5 кг/сут

1000

что и должно отразиться в договоре между поставщиком и первым предприятием. Аналогично определяется допустимый сброс загрязняющих веществ от других производственных предприятий.

Пример 3. Расчет допустимых концентраций веществ в производственных сточных водах при однократном смешении очищенных сточных вод населенного пункта с водами водного объекта.

Q=100000 м3/сут q=40000 м3/сут. Смешение очищенных сточных вод с водами водного объекта n=1.

Водный объект рыбохозяйственного водопользования. В производственных сточных водах содержится железо, свинец и цинк, в водах водного объекта эти вещества отсутствуют. Коэффициент  для железа составляет 20%, свинец и цинк в бытовых сточных водах отсутствуют. Эффективность удаления железа на биологических очистных сооружениях и ПДК в воде водного объекта (по данным табл.2): А=80%, Сn=0,5 мг/л, свинца А=50%, Сn=0,1 мг/л, цинка А=70%, Сn=0,01 мг/л.

Тогда для железа СFeCT= Сn=0,5 мг/л;

CFeГСВ = (0,5х100) / (100-80) = 2,5 мг/л

что ниже допустимой для биологической очистки

0,5(100-20)   100000

CFeПСВ = ------------ х ------- = 5 мг/л

100-80        40000

Для свинца СPbCT=Сn=0,1 мг/л;

0,1х100

CPbГСВ = -------- = 0,2 мг/л

100-50

(выше допустимой для биологической очистки)

„

0,1(100-50)

CPbCT = ----------- = 0,05 мг/л

100

0,05x100   100000

CPbПСВ = --------- х ------- = 0,25 мг/л

100-50    40000

Для цинка СZnCT=Сn=0,01 мг/л;

0,1х100

CZnГСВ = -------- = 0,033 мг/л

100-70

0,01x100   100000

CZnПСВ = --------- х ------- = 0,0825 мг/л

100-70    40000

(ниже допустимой для биологической очистки);

Железо, свинец и цинк для воды водных объектов рыбохозяйственного водопользования нормируются по токсикологическому признаку. Поэтому их расчетные допустимые концентрации должны быть уточнены  для обеспечения условий по формуле (4).

СFeПСВ расч. = (CFeПСВ)/3 = 5/3 = 1,7 мг/л

СPbПСВ расч. = (CPbПСВ)/3 = 0,25/3 = 0,08 мг/л

СZnПСВ расч. = (CZnПСВ)/3 = 0,0825/3 = 0,027 мг/л

Однако добиться очистки по цинку на уровне 0,027 мг/л сложно. Поэтому проводим расчет для железа , задав: СPbПСВ = 0,1 и СPbПСВ =0,05 мг/л, тогда

СFeПСВ расч.    СPbПСВ расч.     СZnПСВ расч.     Х      0,1     0,05

-------------- + -------------- + ------------- = ---- + ---- + ----- = 1

СFeПСВ             СPbПСВ            СZnПСВ        5       0,25    0,08

откуда Х= СFeПСВ расч.=0,175 мг/л

В каждом конкретном случае расчет СПСВ по одному лимитирующему показателю ведется с учетом местных условий и возможностей предприятий.

Расчеты допустимого сброса загрязняющих веществ с производственными сточными водами отдельных предприятий производится аналогично приведенному в примере 2.

7. При использовании осадков сточных вод населенного пункта в качестве удобрения допустимые концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, принимаемых на очистные станции населенных пунктов СПСВУ, определяется по формуле

СПСВУ = k СПСВ

где СПСВ, - концентрация загрязняющих веществ в производственных сточных водах, определенная по формуле (3);

k - понижающий коэффициент (k<1).

В табл.4 приведены значения k для водных объектов при различной кратности смешения и без учета концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта до сброса сточных вод (Сl=0).

Таблица 4 приложение 1

#### Значения понижающего коэффициента k к величине допустимой концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах СПСВ

| Вещество | Фактическая концентрация вещества в осадке, мг/кг сухого вещества | k при кратности смешения очищенных сточных вод в расчетном створе |
| --- | --- | --- |
|  |  | n=0 | n=5 | n=10 | n=20 |
| Кадмий | 15 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Кобальт | 100 | 0,04 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| Хром Сr3+ | 700 | 0,14 | 0,028 | 0,014 | 0,007 |
| Медь | 2000 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Никель | 100 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Свинец | 200 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| Цинк | 2500 | 0,43 | 0,086 | 0,04 | 0,02 |
| Сброс очищенных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного водопользования |
| Кадмий | 15 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04/0,02 |
| Кобальт | 100 | Не ввод-ся | 0,8 | 0,4 | 0,2/0,1 |
| Медь | 2000 | Не вводится |
| Никель | 100 | “ | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| Свинец | 200 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04/0,4 |
| Цинк | 2500 | Не вводится | 0,43 |

Примечание: В знаменателе указаны значения k при сборе очищенных сточных вод в моря

Приложение 2

#### Наименование поставщика

#### Разрешение (уведомление*) на сброс сточных вод в систему канализации

_________________________________________________________________________

(населенного пункта)

Отделом (группой) контроля за сточными водами (Проектным институтом*)

выдано __________________________________________________________________

наименование поставщика

Настоящее разрешение (уведомление*)________________________________________

наименование потребителя

на срок ________________ с учетом следующих субпотребителей _________________

Основание для выдачи разрешения:

Заявка потребителя №_____от _______________

паспорт водного хозяйства__________________________________________________

наименование потребителя

проект водоснабжения и канализации_________________________________________

согласованный с отделом (группой) контроля за сточными водами_________________

______________________________№______________от_________________________

наименование поставщика

1. Разрешается сброс сточных вод в систему канализации ___________________ с общим расходом согласно таблицы 1 и с допустимыми                населенного пункта

концентрациями загрязняющих веществ на выпусках согласно таблицы 2 по новым выпускаем__________________________________________________________

место выпуска - ул.

и существующим выпускам ______________на_________________________________

место выпуска - ул.

2. Сброс сточных вод в систему канализации населенного пункта разрешается при соблюдении следующих условий.

Производственные сточные воды не должны:

- превышать расходы сточных вод, указанные в табл. 1;

- содержать взвешенных, всплывающих и растворенных веществ в количествах, превышающих указанные в табл. 2;

- оказывать разрушающее действие на материалы труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в канализационных сетях и сооружениях;

- иметь температуру выше 40°С;

- иметь рН за пределами 6,5-9,0;

- содержать опасные бактериальные загрязняющие вещества;

- содержать вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

- ХПК производственных сточных вод не должно быть выше БПК более чем в 2,5 раза или БПКполн более чем в 1,5 раза;

- содержать биологически «жесткие» ПАВ; только минеральные вещества; нерастворимые масла, а также смолы и мазут; вещества на которые не установлены ПДК в воде водного объекта; кислоты и другие вещества, которые могут привести к выделению опасных для человека газов (сероводорода, окиси углерода, цианистоводородной кислоты, сероуглерода и др.).

3. Потребитель в срок до _________________________ обязано разработать план оргтехмероприятий по доведению общего сброса сточных вод в систему канализации населенного пункта    к ________ до __________ м3/сут с допустимыми концентрациями загрязняющих веществ и представить его поставщику. Особые условия:

а) Предприятие приобретает право пользования водопроводом и канализацией ___________________после заключения договора с организацией ВКХ;

населенного пункта

б) по истечении указанного срока действия разрешение должно быть предъявлено поставщику для продления срока действия или замены новым;

в) в случае изменений в принадлежности предприятия или баланса его водного хозяйства в результате реконструкции или расширения, наступивших до истечения срока действия разрешения последнее должно быть переоформлено в 10-дневный срок после ввода объекта в эксплуатацию, на основании проекта канализации, согласованного с отделом (группой) контроля поставщика;

г) все изыскания и техническое обоснование сброса сточных вод и их анализы производятся силами и средствами потребителя, для которых осуществляется проектирование строительства или реконструкции.

Начальник отдела (группы)

контроля за сточными водами __________________________________Ф.И.О.

Главный инженер института*

__________________________ __________________________________Ф.И.О.

наименование

*Заполняется только на стадии проектирования системы канализации населенного пункта

Приложение 3

ПАСПОРТ

водного хозяйства

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Главный инженер _____________________Ф.И.О.

подпись

М.П.

___________________________

дата         месяц          год

#### Сведения о водопотреблении и водоотведении

1. Общие сведения

1. _______________________________________________________________________

наименование потребителя

2.  ______________________________________________________________________

юридический адрес потребителя

3. _______________________________________________________________________

подчиненность потребителя, наименование , адрес

4. Директор ______________________________________________________________

Ф.И.О.,   № телефона

5. Главный инженер________________________________________________________

Ф.И.О.,   № телефона

6. Режим работы потребителя:

фактический______________________________________________________________

по плану_________________________________________________________________

7. Площадь занимаемой территории, га_______________________________________

В том числе: площадь застройки, га___________________________________________

площадь усовершенствованных покрытий, га___________________________________

площадь озеленения, га_____________________________________________________

8. Наличие отдельных площадок и сооружений:

8.1. Наличие площадки для открытого хранения сырья__________________________

8.2. Наличие площадки для открытой стоянки машин и механизмов_______________

Списочный состав парка____________________________________________________

Мойка транспорта_________________________________________________________

Куда подключены стоки от мойки____________________________________________

Куда подключена ливневая канализация_______________________________________

8.3. Наличие мазутохранилища_______________________________________________

Использование мазута______________________________________________________

Наличие нефтеловушки при мазутохранилище__________________________________

Присоединение нефтеловушки к канализации__________________________________

Подключение ливневого стока площадки мазутохранилища_______________________

9. Система противопожарной безопасности предприятия_________________________

Система водопровода_______________________________________________________

Источник пожарного водоснабжения_________________________________________

Система наружного пожаротушения__________________________________________

Система внутреннего пожаротушения_________________________________________

#### 2. Водопотребление

10. Потребление воды из водопровода населенного пункта:

10.1. Водомерные узлы

| Наименование улиц, где присоединены вводы, диаметры, мм | Номер потребителя | Марка водомеров | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |

10.2. Расход воды, не учитываемой при определении среднего годового расхода (предварительно заполняются таблицы 3, 4.5, 6, 7, 8а):

а) цехами, работающими по собственному графику в праздничные и выходные дни

| Наименование цехов | Режим их работы, количество дней в неделе | Количество отработанных праздничных и выходных дней в году | Расходы воды в праздничные и выходные дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/год |
| Итого: |  |  |  |  |

б) на залповые расходы воды при испытаниях, замену воды в системах (емкостях)

| Наименование оборудования и вид испытания | Кол. испытан. замен воды в год | Расход | Место сброса воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м3/год |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

10.3. Среднесуточный расход воды м3 (источник водоснабжения)

| Номер водопроводного ввода | Годовой расход воды согласно счетов водосбыта | Расход воды не учитываемой при определении среднегодового расхода | Годовой расчетный расход воды | Расчетный период времени (раб. суток в году) | Среднесуточный расход, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

11. Потребление технической воды:

11.1. Водомерные узлы

| Количество вводов, диаметры, мм | Источник водоснабжения | Марка водомеров | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |

11.2. Расход воды, не учитываемый при определении среднего годового расхода (предварительно заполняются таблицы (3,4, 5, 6, 7)):

А) цехами, работающими по собственному графику в праздничные и выходные

| Наименование цехов | Режим их работы, количество дней в неделе | Количество отработанных праздничных и выходных дней в году | Расходы воды в праздничные и выходные дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/г |

Итого...

Б) На залповые расходы при испытаниях, замену воды в системах (емкостях)

| Наименование оборудования и вид испытания | Количество испытаний, замен воды в год | Расход | Место сброса воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/г |  |  |

Итого...

11.3. Среднесуточный расход технической воды

| Номер ввода | Годовой расход воды согласно показаниям водомера | Расход воды, не учиты- ваемый при определении среднегодо- вого расхода | Годовой расчетный расход воды | Расчет-ный период времени (раб. суток в году) | Среднесу- точный расход, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 |  |  |  |

Итого...	Артезианская

Из водоема

Итого...

Всего...

12. Общее потребление воды предприятием ... м3/сут, в том числе

| Из водопровода населенного пункта | От собственных водозаборов | Из соседних предприятий | От ТЭЦ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар | Холодная вода | Горячая вода | Пар |
|  | Артскважина | Водоем | Из водопровода населенного пункта | Из технического водопровода |  |  |  |  | Из водопровода населенного пункта | Из технического водопровода |  |  |

13. Передача воды субпотребителям

| Наименование потребителя | Водопровод населенного пункта | Техническая вода | Пар | Горячая вода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут |  |

14. Расчетное количество воды, потребляемое предприятием (заполняются таблицам 3, 4, 5, 6, п.18);

14.1. Для хозяйственно-бытовых нужд:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

горячей воды.........................................................................................................	м3/сут

Итого......................................................................................................... .............	м3/сут

14.2. Для производственных нужд:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

горячей воды.........................................................................................................	м3/сут

Итого..................................................................................................................…....	м3/сут

В том числе на охлаждение оборудования:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

горячей воды.........................................................................................................	м3/сут

Итого..................................................................................................................…....	м3/сут

15. Разница между расчетным и фактическим водопотребленнем...………....м3/сут

| Наиме-нование цеха, участка | Наименование оборудо-вания, цель и характер исполь-зования воды | Источник водоснабжения (водо-провод, артсква-жина, водоем и пр.) | Расход, м3/сут | Причины, обуславливающие данную разницу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бытовые | Производс-твенные загрязненные | Нормативно чистые |  |
|  |  |  | Номер выпуска |  |

Итого...

16. Использование воды потребителем (с учетом расхода по п.15):

16.1. Для хозяйственно-бытовых нужд:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

горячей воды.........................................................................................................	м3/сут

Итого..................................................................................................................…....	м3/сут

16.2. Для производственных нужд:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

горячей воды.........................................................................................................	м3/сут

Итого..................................................................................................................…....	м3/сут

В том числе на охлаждение оборудования:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

Всего используется...............................................................................................	м3/сут

17. Наличие резервуаров - накопителей (количество, объем, м3)

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

18. Система оборотного водоснабжения

| Характеристика системы оборотного водоснабжения | Характеристика подключенного к системе оборудования |
| --- | --- |
| Мощность системы, м3/сут | Состав оборудования | Характеристика оборудования | Источник водоснабжения | Потери, м3/сут | Режим работы (дни, недели, месяц, год) | Наименование корпуса, цеха, участка, технологического процесса | Состав оборудования, подключенного к системе | Количество единиц оборудования | Норма на единицу оборудования | Число часов работы | Расход, м3/сут | Потери, м3/сут | Режим работы (дни недели, месяц, год) | Примечание |

Итого...

Подпитка:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

повторно используемой водой.............................................................................	м3/сут

Среднегодовая суточная подпитка с учетом режима работы:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

технической воды.................................................................................................	м3/сут

повторно используемой водой.............................................................................	м3/сут

19. Система повторно-последовательного водоснабжения:

| Наименование корпуса, цеха, участка | Мощность, м3/сут | 1 ступень использования (оборудование технологического процесса) | 2 ступень использования (оборудование технологического процесса) |
| --- | --- | --- | --- |

Итого:...

#### III. Водоотведение

20. Система канализации площадки предприятия_______________________________

_________________________________________________________________________

раздельная, общесплавная

21. Расходы сточных вод, м3/сут, на выпусках предприятия (заполняются таблицы 3, 4, 5, 6, 7, 8а)

| Номер выпуска | Диаметр выпуска | Наименование улиц, где присоединены выпуски | Наименование контрольного колодца | Канализация населенного пункта (общесплавная, бытовая, ливневая), диаметр, водоем (название) | Расход, м3/сут | В том числе, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бытовых | Производственных загрязненных после очистки | Производственных загрязненных, сбрасываемых без очистки | Нормативно чистых |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе, требующие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

В систему канализации населенного пункта

Итого...

В том числе сбрасывается вода:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

от ТЭЦ и котельных.............................................................................................	м3/сут

из технических водозаборов.................................................................................	м3/сут

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого...

В том числе сбрасывается вода:

из водопровода населенного пункта...................................................................	м3/сут

от ТЭЦ и котельных.............................................................................................	м3/сут

из технических водозаборов.................................................................................	м3/сут

Всего в канализацию населенного пункта и водоем..........................................	м3/сут

22. Объяснение разницы между водопотреблением и водоотведением...…........ м3/сут

23. Расход дренажных вод.................................................................................... м3/сут

(при общесплавной системе канализации населенного пункта)

| Номер выпуска | Расход грунтовых вод | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Инфильтрационный, м3/сут | Водоносных пластов | Общий, м3/сут |  |
|  |  | м3/сут | м3/сут |  |  |

24. Расходы ливневых вод.......................................................................................	м3/год

(при общесплавной системе канализации населенного пункта)

| Номер выпуска | Площадь, занятая зданием, сооружениями и усовершенственным покрытиями | Средний уровень осадков населенном пункте, мм/год | Количество дождевых вод, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В канализацию населенного пункта |
| В водоем |

Таблица 2 приложение 3

#### Характеристика очистных сооружений технической воды

| Наименование очистных сооружений | Проектная мощность | Характеристика существ, очистных сооружений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | м3/сут | Количество сооружений | Габаритные размеры | Режим работы | Мощность |  |
|  |  |  |  |  |  | м3/час | м3/сут |  |

Таблица 3 приложение 3

#### Использование воды в продукции

| Наименование кор-пуса, цеха, участка | Источник водоснаб. (водопров. артскваж., водоем) | Вид продукции | Количество выпускаемой продукции в ед. измерения | Норма расхода воды на единицу продукц. | Количество потребляемой воды м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | сутки |  |  |  |

Таблица 4 приложение 3

#### Расшифровка производственно-загрязненных сточных вод

| Наименование корпуса, цеха, участка, сменность | Источники водоснабжения | Наименование технологического процесса, оборудов. | Количество потребляемой воды, м3/сут | Количество единиц обору-дования, рабочего/резервного | Норма расх. воды на един. оборудования, м3/час/един. | Кол-во часов работы оборудования час/сутки | Кол-во сбрасываемой воды, м3/сут | Характеристика сточных вод | Место сброса сточных вод (номер выпуск. очист. сооружений) | Кол-во воды повторного использов., м3/сут | Где повторно используется вода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 приложение 3

#### Расшифровка условно чистых вод

| Наименование корпуса, цеха, участка | Источники водоснабжения | Наименование оборудования технологического процесса | Количество потребляемой воды, м3/сут | Количество единиц оборудования, рабочего/резервного | Норма расхода воды на един. оборудования, м3/час/един. | Режим работы оборудования, час/сутки, час/год | Цель и характер использования воды | Кол-во сбрасываемой воды, м3/сут | Место сброса сточных вод (номер выпуск. очист. сооружений) | Кол-во воды повторного использов., м3/сут | Где повторно используется вода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7 приложение 3

| Наименование ванн | Химический состав ванн С0, г/л | Количество ванн, шт | Рабочий объем ванны, л | Период смены электролита | Место сброса отработанного электролита и наличие ванн дозаторов электролитов, количество/емкость, л | Схема промывки | Метод промывки | Способ подачи и отвода воды в промывной ванне и ее перемешивание | ПДК основного компонента в воде после промывки СП, г/л | Метод обработки деталей | Промывная поверхность деталей, м2/сут | Продолжительность технологического процесса, час/сут | Расход промывной воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Характеристика технологических и промывных ванн цеха (участка)

Таблица 8 приложение 3

| Собственные нужды котельной | Среднесуточное количество подпиточной воды, м3/сут | Общее водопотребление котельной, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Характер использования воды | Расход воды (пара), м3/сут (т/сут) |  |  |  |
| Продувка котлов |  |  |  |  |
| Регенерация фильтров |  |  |  |  |
| Охлаждение оборудования |  |  |  |  |
| Разогрев мазута емкость - т - рабочих - резервных |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

#### Характеристика водопотребления котельной

Приложение 4

Потребитель №            № водопроводного ввода

Лицевой счет №          № канализационного выпуска

#### Типовой договор

#### на отпуск воды и прием сточных вод

Город __________________

Мы, нижеподписавшиеся: поставщик , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице______________________________________________________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

действующего на основании ________________________________________ с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Потребитель" в лице ___________________________________________

должность, Ф.И.О.

действующего на основании ___________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор об отпуске и потреблении воды, сбросе и приеме сточных вод.

#### I. Предмет договора

I.1. Отпуск питьевой воды производится "Поставщиком" с указанием ее качества по _______________________вводам диаметром ______________ мм "Потребителю" и его субпотребителям _______________________________________________________

I.2. Прием сточных вод производится "Поставщиком" по ___________________________ выпускам диаметром _______ мм от "Потребителя" и его субпотребителей _______________________________________________________

#### II. Обязанности сторон

II.1. "Поставщик" обязуется:

II.1.1. Обеспечить "Потребителя" питьевой водой в объеме________лимита и давлением в соответствии с техническими условиями, принимать сточные воды в объеме лимита, установленного "Поставщик", за исключением случаев производства плановых или аварийно-восстановительных работ на сетях и сооружениях "Поставщика".

II.1.2. Не менее чем за 24 часа предупреждать "Потребителя" о прекращении подачи воды и приема сточных вод в связи с проведением плановых ремонтных работ на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях.

II.1.3. Устанавливать годовые лимиты отпуска воды и приема сточных вод с разбивкой по месяцам на производственные и хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с паспортными данными технологического оборудования. Если "Потребитель" имеет в своем составе подразделения, не наделенные хозяйственной самостоятельностью, расположенные в различных частях населенного пункта, имеющие самостоятельные вводы водопровода и выпуски сточных вод, то в этом случае расчет за водопотребление и водоотведение производится отдельно с учетом выделенных им лимитов.

II.1.4. Контролировать правильность расчетов водохозяйственных балансов, представленных потребителями, а при необходимости проводить документальное обследование.

II.1.5. Контролировать соответствие фактического водопотребления и отвода сточных вод установленным лимитам.

II.1.6. Контролировать выполнение плана мероприятий по экономному и рациональному использованию питьевой воды, строительству систем оборотного и повторного использования воды.

II.1.7. Требовать установки приборов учета воды и объема отводимых сточных вод на вводах и выпусках "Потребителя".

II.2. "Потребитель" обязуется:

II.2.1. Иметь два независимых ввода водопровода или емкости для хранения запаса воды, если "Потребитель" относится к 1 категории по надежности подачи воды, не допускающей перерыва в водоснабжении.

II.2.2. Соблюдать установленные лимиты водопотребления и сброса сточных вод, а также режим потребления питьевой воды.

II.2.3. В начале года представлять "Поставщику" заявку на потребное количество питьевой воды и объема сбрасываемых стоков с разбивкой по месяцем и откорректированный паспорт водного хозяйства, в котором должны предусматриваться мероприятия по экономии и рациональному использованию питьевой воды.

II.2.4. Иметь приборы учета потребляемой воды, установленные в соответствии с техническими условиями в отдельном помещении (камере), постоянно доступном для осмотра и снятия показаний. Обслуживать водомерный узел и приборы учета за свой счет и иметь их на своем балансе. Содержать приборы учета в технически исправном состоянии, следить за сохранностью пломб.

II.2.5. Сброс сточных вод производить в соответствии с техническими условиями и разрешением на сброс сточных вод.

II.2.6. Обеспечить устройство сточного колодца для отбора проб, место расположение которого определяется совместно с эксплуатационной службой "Поставщика".

II.2.7. Не допускать случаев сброса сточных вод с загрязнениями, превышающими ПДК.

II.2.8. Не допускать сброс ливневых, дренажных и условно-чистых вод в систему канализации без согласования с поставщиком.

II.2.9. В случаях залповых сбросов в систему канализации загрязняющих веществ. при авариях и утечках воды на сетях и сооружениях водопровода и канализации, состоящих на балансе "Потребителя", немедленно ставить в известность "Поставщика" и устранять аварии собственными силами. После устранения аварий и утечек составить двухсторонний акт и расчет причиненных убытков.

#### III. Учет потребляемой воды и сточных вод

III.1. Учет количества потребляемой воды производится по показаниям водосчетчиков (расходомеров или других приборов учета).

При отсутствии приборов учета "Потребитель" обязан в течение месяца с моменты подписания настоящего договора установить его за свой счет.

III.2. В случае выхода из строя прибора учета или необходимости его проверки "Потребитель" обязан сообщить об этом "Поставщику" и по предписанию произвести ремонт или проверку его в течение месяца.

III.3. Учет объема сточных вод производится по приборам. При отсутствии приборов учета или их неисправности объем стоков определяется по количеству расхода воды холодной и горячей за вычетом воды, входящей в продукцию и безвозвратных потерь.

III.4. Объем питьевой и сточной воды определяется по пропускной способности трубопровода полным сечением в течение 24 часов в сутки со дня последней проверки, при скорости движения в нем 1 м/сек в следующих случаях:

- при отсутствии приборов учета или повреждении пломбы на нем;

- при истечении месячного срока для ремонта или проверки;

- при отсутствии доступа к приборам учета;

- при наличии утечек свыше 4% от общего количества сантехприборов;

- при присоединении временного водопровода без приборов учета.

То же, при скорости движения воды 2 м/сек в следующих случаях:

- при утечке воды на внешних и внутренних сетях водопровода "Потребителя", когда приборы учета не установлены или не работают;

- при срыве или повреждении пломб;

- при поливе зеленых насаждений, тротуаров и приусадебных участков, не предусмотренных решением главы местной администрации.

III.5. При самовольном присоединении к водопроводу и канализации расход воды определяется по полному сечению трубы при действии ее в течение 24 часов в сутки, при скорости движения воды 2 м/сек за весь период с момента присоединения, а если дату присоединения установить невозможно, то за год, предшествующий установлению факта присоединения и самовольное присоединение ликвидируется.

#### IV. Расчеты за воду и услуги канализации

IV.1. Расчеты за воду и услуги канализации производятся по действующим тарифам в размере ______________________ за 1 м3 отпущенной воды и ________________ за 1 м3 принятых сточных вод.

IV.2. «Потребитель» рассчитывается за воду, услуги канализации, а также за нарушение пользования водопроводом и канализацией по предъявленным "Поставщиком" платежным требованиям-поручениям.

IV.3. За воду, израсходованную "Потребителем" сверх установленного лимита и пропуск сточных вод, плата взимается в пятикратном размере к основному тарифу.

IV.4. Плата за воду и услуги канализации производится не позднее последнего числа каждого месяца. При просрочке оплаты, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,05%.

IV.5. При сбросе "Потребителем" сточных вод с загрязнениями, превышающими ПДК, с него взимается дополнительная плата по формуле

CФ1 – СПДК1           Са2 – СПДК2

 = V ( ---------------)Т + V(--------------)T + …......,

СПДК1                    СПДК2

где  - плата за сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими ПДК;

Т - тариф за 1 м3 сточных вод;

V - объем сточных вод, сброшенных в канализацию, м3;

СФ - фактически концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

СПДК - ПДК загрязняющего вещества, разрешенная к сбросу в канализацию, мг/л; Дополнительная плата взимается за каждое вещество или вид загрязнения отдельно, со дня обнаружения по день устранения загрязнений.

IV.6. В случае присоединения с разрешения "Поставщика" к "Потребителю" субпотребителей расчеты производятся с "Потребителем".

#### V. Ответственность сторон

V.1. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не отраженным в договоре, стороны руководствуются действующими Правилами пользования.

V.2. Границы ответственности между "Поставщиком" и "Потребителем" по эксплуатации водопроводно-канализационных сетей и сооружений устанавливаются по соглашению сторон по признаку обязанности (ответственности) за их эксплуатацию или балансовой принадлежности.

V.3. Все имущественные споры по настоящему договору решаются в судебном порядке.

V.4. Ответственность "Поставщика":

V.4.1. При прекращении воды для плановых ремонтных работ без уведомления за 24 часа "Поставщик" возмещает "Потребителю" причиненные убытки.

V.4.2. "Поставщик" не несет ответственность перед "Потребителем" в случае прекращения подачи воды и приема сточных вод, произошедших по причине обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (стихийное бедствие, катастрофа, введение режима чрезвычайного положения и т.д.).

V.5. "Потребитель" несет ответственность:

V.5.1. За сохранность и правильную эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся в границах его ответственности или на его балансе; за аварийные ситуации или несчастные случаи с персоналом, обслуживающим систему канализации, взрыв и разрушения сооружений и оборудования, возникшие на сетях и сооружениях "Поставщика" в результате сброса производственных сточных вод, реагентов, шламов, осадков и др. веществ и материалов, используемых и получаемых в результате технологического процесса.

V.5.2. За неисполнение обязательств и условий, предусмотренных настоящим договором.

#### VI. Срок действия договора

VI.1. Настоящий договор заключается на срок с .......20   г. по .......20   г. и вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно пролонгированным, если за месяц до окончания срока не последует уведомления одной стороны об отказе или его пересмотре.

VI.2. При невыполнении условий настоящего договора "Поставщик" имеет право прекратить подачу воды и прием сточных вод.

#### VII. Юридические адреса сторон

"Поставщик" ...........................................................................................................

"Потребитель" .........................................................................................................

#### VIII. Платежные реквизиты сторон

"Поставщика"...........................................................................................

"Потребитель"...........................................................................................

#### IX. Подписи сторон

"Поставщик"	"Потребитель"

__________________	__________________

Руководитель Ф.И.О.	Руководитель Ф.И.О

__________________	__________________

М.П.	М.П.

"____" __________20   г.	"____" __________20   г.

Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны.

Приложение 5

#### Положение об отделе (группе) контроля

#### за сточными водами

#### 1. Общие положения и функции

1. Отдел (группа) контроля за сточными водами организуется (далее отдел (группа) в составе поставщика и подчиняется главному инженеру поставщика. В своей деятельности отдел (группа) должен руководствоваться следующими документами: Водным кодексом Республики Казахстан; Законом Республики Казахстан "Об охране окружающей среды"; Законом Республики Казахстан "Об экологической экспертизе"; Правилами охраны поверхностных вод Республики Казахстан; Положением об охране подземных вод; Правилами пользования и настоящими Правилами приема.

2. Основными задачами отдела (группы) является разработка местных "Правил приема сточных вод в систему канализации населенного пункта", выдача "Разрешения на сброс сточных вод в систему канализации населенного пункта", принятие участия в выдаче технических условий на канализование вновь строящихся и реконструируемых предприятий, рассмотрение и согласование проектной документации на строительство водо-охранных сооружений а также водоотведение вновь строящихся и реконструируемых предприятий систематизация и обобщение данных о количестве и составе сточных вод и осуществляют необходимый контроль за их соблюдением в целях обеспечения нормальной работы системы канализации населенных пунктов.

3. Кадровый состав отдела (группы) формируется из специалистов в области очистки сточных вод (инженер-технолог) и анализа сточных вод (инженер-химик, лаборант, пробоотборщик). Химическая группа может входить в состав базовых или крупных объектовых лабораторий.

4. Численный состав отдела (группы) устанавливается в зависимости от числа потребителей и мощности их водоотведения.

#### II. Права

1. Отделу (группе) предоставляются права:

а) получать от потребителей независимо от ведомственной подчиненности сведения и материалы по всем вопросом, относящимся к канализационному хозяйству предприятий и условиям образования сточных вод;

б) обследовать в любое время суток потребителей в целях контроля состояния и эффективности работы сооружений по очистке сточных вод, производить замеры и отбирать пробы сточных вод для лабораторных анализов;

в) при обнаружении потребителя, допустившего нарушения установленных Правил приема, принимать участие в составлении органами по регулированию использования и охране вод акта о нарушении водного законодательства и Правил приема.

2. Руководству поставщика на основе материалов, подготовленных отделом, предоставляет права:

а) обращаться в акимат и местные органы по регулированию использования и охране вод с предложениями о принятии необходимых мер в отношении потребителей и лиц, ответственных за эксплуатацию локальных очистных сооружений, за сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов с нарушениями Правил приема или не выполняющих план организационно-технических мероприятий;

б) информировать о поступлении на очистные сооружения населенных пунктов сточных вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ;

в) информировать местные органы по регулированию и охране вод об авариях, происшедших на системах канализации населенного пункта и принятых в связи этим мерах;

г) предъявлять претензии и иски в установленном порядке к предприятиям о возмещении ущерба, нанесенного системам канализации населенного пункта.

3. Краткая характеристика канализации предприятия (карточка оперативной помощи) приведена в таблице.

#### III. Организация работы

1. Отдел (группу) возглавляет начальник отдела (группы).

2. Отдел (группа) состоит из: группы (инспектора) технического контроля и группы (инспектора) химического контроля.

3. Специалисты отдела (группы) технологического контроля устанавливают периодичность контроля производственных сточных вод потребителей; пункты отбора проб, контролируемые ингредиенты; разрабатывают нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ производственных сточных вод; подготавливают документацию для выдачи разрешений на сброс производственных сточных вод потребителей; подготавливают материалы для согласования технической документации на проектирование, строительство и реконструкцию водоохранных сооружений потребителей; ведут паспортизацию и картотеку производственных сточных вод потребителей (см. табл., пункт 3, раздел II).

4. Специалисты химической группы выполняют по установленному перечню химические анализы (см. раздел V).

5. Работа отдела (группы) ведется по планам, утвержденным главным инженером поставщика. Отчеты о работе отдела (группы) представляются главному инженеру поставщика.

6. В распоряжение отдела (группы) должен быть выделен авто транспорт.

#### IV. Указания по организации и проведению анализа сточных вод,

#### направляемых в системы канализации населенных пунктов

Указания устанавливают правила и порядок проведения отбора, доставки и хранения проб сточной воды, их регистрации, выполнения анализа и представления результатов.

1. Организационно-технические вопросы технического контроля за сточными водами решаются совместно специалистами-технологами и химиками.

2. Для осуществления химического контроля сточных вод   потребителей должны быть выделены лабораторные помещения (рабочие места в лаборатории), оборудование, приборы, реактивы, химическая посуда.

3. Перечень контролируемых веществ устанавливается списком, утвержденным главным инженером поставщика с учетом специфики предприятий и возможности лаборатории (обеспеченность реактивами, приборами, оборудованием).

4. Методы химического анализа отдельных веществ выбираются с учетом требований, предъявляемых к точности определения, длительности анализа, его трудоемкости, стоимости и дефицитности применяемых реактивов, наличия приборов и оборудования.

5. Внедрению новых видов анализа должна предшествовать работа по освоению соответствующих методов и приборов.

6. Основными задачами группы химического контроля являются: осуществление химического анализа сточных вод потребителей; оформление результатов анализа; составление соответствующих отчетов.

#### V. Порядок осуществления химического контроля

1. Организационно-химический контроль разделяется на три этапа: отбор проб и доставка их в лабораторию; выполнение химического анализа; оформление результатов анализа.

2. Отбор проб производится лаборантом-пробоотборщиком, проинструктированным по правилом отбора проб и технике безопасности работ. Точки и порядок отбора устанавливаются инженером группы технологического контроля.

3. Объем собираемой на анализ пробы устанавливается в зависимости от используемого метода определения конкретного ингредиента.

4. Для отбора проб воды используют пробоотборник из некоррозируемого материала, нержавеющей стали - широкогорлые сосуды на тросе или шланге объемом 0,5-1,5 л. Для хранения и доставки проб используют полиэтиленовые канистры, каждая из которых имеет собственный номер, нанесенный несмываемой краской. Повторно используемые канистры тщательно моют с применением ПАВ, ополаскивают водой, затем разбавленной 1:50 соляной кислотой и снова водой. Пробы, анализируемые на нефтепродукты, отбираются в стеклянную тару.

5. Отобранные пробы воды регистрируют на двойном бланке "Сопроводительная записка - результат анализа" для проведения одновременного учета в технологической и химической группах.

6. Пробы, поступающие в химическую группу, регистрируются в рабочем журнале, где указывается номер сопроводительной записки, наименование потребителя, номер выпуска, номер канистры, контролируемые компоненты, результаты анализа, дата выполнения, фамилия исполнителя.

7. Предварительная подготовка проб, порядок консервирования и хранения осуществляется в соответствии с указаниями, приведенными в "Унифицированных методах анализа сточных вод".

8. Анализ сточной воды выполняется в соответствии с методикой, утвержденной главным инженером поставщика (выбор методики см. п.4. главы IV) и согласованной с местными органами по регулированию использования и охране вод.

9. Ход анализа регистрируется в рабочей тетради, в которой отмечается дата выполнения, номер сопроводительной записки к пробе, номер канистры, все численные значения, необходимые для последующего вычисления результатов и основные показатели процесса анализа.

10. Результаты регистрируются в рабочем журнале. Численные значения записываются в рабочем журнале с не менее чем одним знаком после запятой, например, 0,15; 1,5; 15,0 и т.д.

11. Результаты анализа оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр бланка передается в технологическую группу.

12. Объем аналитического контроля (количество элементоопределений), выполняемый лабораторией, устанавливается ежеквартально начальником отдела (группы), исходя из числа потребителей, подлежащих контролю, а также, учитывая фактическую численность работников, сложность и длительность выполняемых определений. На одного химика, непосредственно занятого выполнением анализов, можно планировать 30-50 элементоопределений в месяц.

Таблица к приложению 5

#### Краткая характеристика канализации предприятия

#### (карточка оперативной памяти)

__________________________	Дело №________________

населенный пункт

__________________________	__________________________

канализационный район	бассейн канализования, в какой

коллектор

__________________________	__________________________

наименование предприятия, адрес	__________________________

работает

__________________________

_________________________________________________________________________

| Дата посещения | Водопотреб-ление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут | Количество выпусков | Очистные сооружения, мощность, м3/сут | Характеристика сточных вод | Ингредиенты, допустимые концентрации, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | В систему канализации населенного пункта | В водный объект | Канализация населенного пункта | Водоем | На выпусках в систему канализации населенного пункта | На выпусках в водный объект |  |  |
|  |  | Из водопровода населенного пункта | Из артскважины | Бытовые | Производственные загрязненные после очистки | Норматиывно-чистые | Бытовые | Производственные загрязненные после очистки | Норматиывно-чистые |  |  |  |  |  |  |

ФИО ответственного лица за эксплуатацию, телефон

Приложение 6

Согласовано:	Утверждаю:

___________	___________

___________	___________

____________________________

наименование поставщика

____________________________

кому выдается

#### Технические условия от "____" ____________ 20  г.

Наименование объекта: ____________________________

Адрес: ____________________________

#### I. Водопотребление

с расчетным расходом воды ____________________________ м/сут.

с существующим расходом воды ________________________ м/сут.

I.1. Для подключения к сетям и сооружениям населенного пункта заказчик обязан:

I.1.1. Указать давление в сети водопровода в точке подключения ............м;

I.1.2. На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки;

I.1.3. В сводной смете проектируемого объекта предусмотреть долевое участие для расширения водопроводных сетей и сооружений населенного пункта ....... тенге. Сумму долевого участия перечислить на р/с поставщика.

I.1.4. При проектировании учесть наличие существующих систем водоснабжения. Для холодильных установок и технологических нужд предусмотреть оборотное водоснабжение.

I.2. Другие требования:

I.2.1. Для стальных труб предусмотреть электрохимическую защиту.

I.2.2. Для замера давления на вводе предусмотреть устройство вентиля Д=15 мм.

I.2.3. Предусмотреть единый прибор учета на вводе на площадке.

I.2.4. Внутреннее и наружное пожаротушение предусмотреть согласно СНиПу.

I.2.5. В жилых домах предусмотреть установку квартирных счетчиков воды.

#### II. Канализация

с расчетным расходом сточных вод ____________________________ м3/сут.

с существующим расходом сточных вод ________________________ м3/сут.

II.1. Для присоединения к канализационным сетям и сооружениям населенного пункта заказчик обязан:

II.1.1. В сводной смете проектируемого объекта предусмотрено долевое участие для расширения канализационных сетей и сооружений населенного пункта. Сумму долевого участия перечислить на р/с поставщика.

II.1.2. При проектировании учесть наличие существующих систем канализации. Очистку сточных вод предусмотреть согласно СНиПу.

II.1.3. Для новых и реконструируемых предприятий (объектов) необходимо получить разрешение на спецводопользование.

II.1.4. Локальные очистные сооружения и сооружения оборотной системы водоснабжения согласовать с органами по регулированию использования и охране вод.

II.1.5. Проект согласовать с организацией, эксплуатирующей водопроводно-канализационное хозяйство.

II.1.6. Технические условия действительны до конца проектирования и строительства по ПОСу (Проект организации строительства).

II.1.7. Сброс условно чистых вод осуществлять в арычную сеть населенных пунктов.

Начальник

технического отдела ____________________________

подпись  Ф.И.О.

Приложение 7

#### Заявка на сброс сточных вод в систему

#### канализации

______________________________

наименование населенного пункта

от ______________________________

наименование потребителя

Главный инженер

М.П ____________________________________________________________

наименование потребителя    подпись Ф.И.О.

Заполняется только на стадии проектирования предприятия

1. Реквизиты заказчика:

а) предприятие, организация, хозяйство______________________________

б) ведомственная подчиненность ___________________________________

в) характеристика производственной деятельности и сменность работы______________________________

г) почтовый адрес предприятия и телефон должностного лица, ответственного за сброс сточных вод: _______________________________________________________

2. Наименование и адрес проектной организации, осуществляющей проектирование данного предприятия, Ф.И.О. и телефон Главного инженера проекта _________________________________________________________________________

3. Характеристика системы внутри площадочной канализации и состав очистных сооружений предприятия ___________________________________________________

4. Характеристика сточных вод, сбрасываемых и подлежащих сбросу в систему канализации населенного пункта (составляется по формам таблиц 1-8).

5. Обосновывающие материалы - справки проектных и научно-исследовательских организаций, касающихся вопросов использования и очистки сточных вод, должны быть приложены к заявке. (В справках дается объяснение, что расходы сточных вод и их состав после очистки являются предельно достижимыми, а также и объяснение их разницы в сравнении с ПДК)

Расходы сточных вод __________________________

потребитель

при существующем положении и по проекту

| Вид сточных вод | Существую- щее положен. | По проекту |
| --- | --- | --- |
|  | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек | 1 очередь 20___ г. | 2 очередь 20___ г. | Перспектива |
|  |  |  | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек |
| Собственно производственные От мойки полов и технологического оборудования в производственных помещениях Поверхностные воды с территории площадки, которые поступают или будут поступать на очистные сооружения, предприятия* Другие загрязненные сточные воды (которые по своему составу можно отнести к категории производственных) Нормативно-чистые сточные воды* Дренажные* |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Допускается принимать только в общесплавную систему канализации.

Составил _________________________________________

Должность, подпись Ф.И.О.

Таблица 2 приложение 7

Расходы бытовых сточных вод _____________________________

наименование потребителя

| Источник поступления сточных вод | Существующее положение | По проекту |
| --- | --- | --- |
|  | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек | 1 очередь 20 г. | 2 очередь 20 г. | Перспек-тива |
|  |  |  | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек | Средний суточный, м3/сут | Максимальный, л/сек |
| Хозяйственно-фекальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Душевые |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего...

Составил __________________________________________________________

Должность, подпись, ФИО

Таблица 3 приложение 7 Состав (анализ)производсгвенных сточных вод

наименование потребителя

| Показатель | Единицы измерения | Существующ ее положение | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После локальной очистки | 1 очередь 20___ г. | 2 очередь 20___ г. | Перспек- тива |
|  |  |  |  | До очистки | После локальной очистки | До очистки | После локальной очистки | До очистки | После локальной очистки |
| РН Температура Взвешенные вещества | физические |
| ХПК Общее солесодержание Характерные показатели сточных вод | химические |
| БПК Окисляемость перманганатная | биохимические |
| Коли-индекс | Бактериологические радиоактивные |

Составил__________________________________________________________

Должность, подпись, ФИО

Таблица 4 приложение 7

#### Расходы бытовых сточных вод, М /сут, на выпусках предприятия

| Номер выпуска | Диаметр выпуска, мм | Наименование улиц, где присоединены выпуски | Наименование контрольного колодца | Расход, м3/сут | В том числе, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бытовые | Производственные после очитски | производственных, сбрасываемых без очистки |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе требующие очистки | Нормативно-чистые |

Система канализации населенного пункта, принимающая производственные сточные

воды

_________________________________________________________________________

Общесплавная, хозбытовая, диаметр коллектора, водный объект (название)

Составил ________________________________________________________________

Должность, подпись, ФИО

Таблица 5 приложение 7

#### Мероприятия по сокращению сброса сточных вод в систему

#### канализации населенного пункта

| Мероприятие | Расход производственных сточных вод, м3/сут | Срок ввода в эксплуатацию сооружений по намеченным мероприятиям |
| --- | --- | --- |
|  | При сокращении сброса в систему канализации | При ликвидации сброса неочищенных вод в систему канализации |  |

Составил ________________________________________________________________

Должность, подпись, ФИО

Таблица 6 приложение 7

#### Сравнение расходов производственных и бытовых сточных вод по укрупненным нормам

_________________________________________________________________________

наименование предприятия

| Отрасль производства, вид и способ производства | Единица измерения | Вид продукции или ее количество | Норма среднегодового количества сточных вод, м3 | Среднегодовой расход сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | По проекту |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь | 3 очередь |
|  |  |  |  | Производственные | Бытовые | Производственные | Бытовые | Производственные | Бытовые | Производственные | Бытовые |
| Перечисление видов и способов производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ________________________________________________________________

Должность, подпись, ФИО

Таблица 7 приложение 7

#### Состав сточных вод по укрупненным нормам

_________________________________________________________________________

Наименование потребителя

| Показатель | Единица измерения | До очистки | После локальной очистки предприятия (то, что сбрасывается в систему канализации населенного пункта) |
| --- | --- | --- | --- |
| (перечисление показателей) (перечисление показателей) (перечисление показателей) (перечисление показателей) (перечисление показателей) |  | Физические Химические Биохимические Бактериологические Радиоактивные |  |

Составил ________________________________________________________________

Должность, подпись, ФИО

Приложение 8

#### АКТ

"___"____________20__г.

1. Я, представитель поставщика________________________________________ произвел обследование канализации _________________________________________

(полное наименование потребителя)

по адресу ____________________________________________________________ в присутствии представителя ________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

выделенного администрацией _______________________________________________

(наименование предприятия потребителя)

для контроля за правильностью отбора проб сточных вод и подписания акта, обнаружил следующее:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Отобрана проба сточных вод из контрольного колодца канализационной сети на выходе из территории потребителя перед врезкой в канализационную систему населенного пункта:

Номер банки__________________________________________________________

Наименование сточных вод_____________________________________________

Место отбора проб_____________________________________________________

Вид пробы____________________________________________________________

Время отбора пробы___________________________________________________

Проба на нефтепродукты отобрана в банку емкостью 0.5 л под №______

3. Потребителю предложено:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Гарантия потребителя или его объяснение:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 .Подпись представителя поставщика

Ф.И.О.__________________________________________________________________

Подпись ____________________________

Потребителя

Ф.И.О.___________________________________________________________________

Подпись ____________________________

6. Абоненту необходимо узнать результат анализа у поставщика, в случае обнаружения загрязнений сверх ПДК, Вам необходимо принять меры по устранению причин, вызывающих загрязнение сточных вод и повторно вызвать представителя поставщика для отбора проб.

7. Решение по акту начальника поставщика:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

#### Содержание

Специальные термины, определения, сокращения

1. Общие положения.

2. Требования к сточным водам

3. Порядок разработки местных условий приема сточных вод

4. Условия приема сточных вод

5. Порядок выдачи разрешения на сброс сточных зод

6. Порядок контроля за сбросом производственных сточных вод

7. Ответственность, права, обязанности и меры воздействия за нарушение «Правил....»

8. Порядок разработки условий приема сточных вод при проектировании систем канализации населенного пункта

9. Порядок выдачи технических условий на проектирование, строительство и реконструкцию предприятий и объектов соцкульбыта

10. Перечень нормативных документов

11. Приложение 1.Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах сбрасываемых в системы канализации населенных пунктов

12. Приложение 2. Разрешение (уведомление) на сброс сточных вод в систему канализации

13. Приложение 3. Паспорт водного хозяйства

14. Приложение 4. Типовой договор на отпуск воды и прием сточных вод.

15. Приложение 5. Положение об отделе (группе) контроля за сточными водами.

16. Приложение 6. Технические условия.

17. Приложение 7. Заявка на сброс сточных вод в систему канализации.

18. Приложение 8. Акт обследования канализации