- ЗАМЕЧАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ , КАСАЮЩИЕСЯ РАСЧЕТА  ТДС ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГОД ВСЕМИ ЕГО СЛУЖБАМИ :

-  ОФИС

-  КНС

-  ВЗУ

-  БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

-  СКЛАД

Р А С Ч Е Т

СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОДЕРЖАНИЕ

ОФИСА ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» НА 2014 ГОД

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ  ЖИТЕЛЯМИ (ПОТРЕБИТЕЛЯМИ) П.ЖАНА КУАТ

Площадь офисного помещения — 24 кв.м.

Режим работы :

Понедельник — пятница -  08 час- 19 час. ( количество часов - 11 ).

Суббота — 08 часов — 14 часов ( количество часов — 6).

Воскресенье -выходной.

I . Освещение  офисного помещения :

1)  4  потолочных светильника  , в каждом по две эконом лампы мощностью 25 вт. (всего 8 шт)

- 1 потолочный светильник  с одной люминисцентной лампой.

3) Светильники настольные отсутствуют , так как в них нет необходимости , потому-что , выше перечисленные потолочные светильники  равномерно рассеивают свет по всей площади помещения ,

достаточный для работы сотрудников даже с плохим зрением.

- Уличное освещение офиса — 1 настенный светильник с одной эконом.лампочкой 25 вт.

II .  Отопление офисного помещения :

1) отопительные радиаторы , обеспечивающие в офисном помещении t +22С и более , что создает для сотрудников комфортные условия работать  без верхней одежды.

- 2 обогревателя марки Scarlet отсутствуют  , так как в них нет НЕОБХОДИМОСТИ .

______________________________________________________________________________________

ПОТ-   ЧАСЫ К-ВО              ОБЩ.  СТОИМ  СТОИМ .    ВРЕМЯ

ЧАС.              РАСХ.  1КВТ/     ЭЛ.             РАБОТЫ

РЕБ.   РАБО- РАБО-            ЭЛ.          ЧАС    ЭНЕРГИИ    ПО

ТЫ      ТЫ                 ЭНЕРГ.    ПО      В РАС-       ЗОНАМ

МОЩ-    В                              ЗА         ЗОНАМ ЧЕТЕ          СУТОК

НОСТЬ СУТ.                          ГОД      СУТОК     НА

КВТ/Ч                                     КВТ/Ч/                  ГОД

ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ                     К-ВО                                    К-ВО

ЕД.                                     ДНЕЙ

В

ГОДУ

ОФИС ТДС

- ОСВЕЩЕНИЕ :

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ  9    0,025        2    17-19   247        112       12,8       1434     07.00-19.00

ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕН. 1    0,04          2    17-19   247          20       12,8         509       07.00-19.00

- СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛ. -      -              -        -          -             -           -               -              -

II      БЫТ.КОНДИЦИОНЕР        1    1,1           8     11-19   60          528       12,8       6759      07.00-19.00

ВОЗДУХА МАРКИ LG

III     ХОЛОДИЛЬНИК                 1     0,15       12     07-19  365         657      12,8        8410     07.00-19.00

0,15         4     19-23  365         219       26,99     5911     19.00-23.00

0,15          8     23-07  365         438        3,69      1616     23.00-07.00

ИТОГО ХОЛОДИЛЬНИК                                                                       1314                    15937

IV    ОТОПЛЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ МАРКИ               2   ОТСУТСТВУЮТ                         -              -            -               -

SCARLET

V    КОМПЬЮТЕРЫ                  5    0,8           8      09-18  247         7904     12,8      101171   07.00-19.00

ИТОГО ОФИС ТДС                                                                                 9878               125810

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗОНАМ СУТОК :

с 07.00-19.00                                                                                           9221                118283

с 19.00-23.00                                                                                           219                   5911

с 23.00-07.00                                                                                           438                   1616

ПО РАСЧЕТУ ТДС ЗНАЧИТСЯ :

ВСЕГО ПО ОФИСУ :                                                                               19697               300077

В ТОМ ЧИСЛЕ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ЗОНАМ СУТОК:

с 07.00-19.00                                                                                             9848                126054

с 19.00-23.00                                                                                             5909                159484

с 23.00-07.00                                                                                             3940                14539

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДАННЫМ  РАСЧЕТОМ И РАСЧЕТОМ ТДС СОСТАВЛЯЕТ- 174267(СТО СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ  ТЫСЯЧ) ТЕНГЕ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ  ТАРИФОВ : 300077т. - 125810 т. = 174267 т.(58 %)

Р А С Ч Е Т

СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО КАНАЛИЗАЦИОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ

НА 2013 ГОД (ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

.

НАИМЕНОВАНИЕ   к-во     потреб.    Часы    к-во     к-во   общ.     Стоим.     Стоим.                Время

ед.    мощн.       Работы  час.   Дней  расх.   1квт/ч       электр                 работы

квт/ч           в сутки             в году эл.       по зон.    в расч.               по   зон.

энерг.  суток       на год                 суток

квт/ч

год

I . 1.Потребление                                                                        33244

эл.энергии на работу

насосных агрегатов КНС

в том числе по зонам

суток  с учетом потребления

эл.энерг. 3,8квт/ч

(33244:365:24=3,8)                  3,8         07-19       12       365   16644      12,8        213043                   07-19

3,8        19-23         4        365     5548      26,99     149741                   19-23

3,8        23-07         8        365   11096        3,69       40944                    23-07

ИТОГО:                                                                                        33244                    403727

- КНС

- ОТОПЛЕНИЕ:

1)электрообогреватель    1        2.0         06-19       13      168    4368      12,8          55910                07-19

марки Scarlett

2 . ОСВЕЩЕНИЕ:

2)лампа накаливания       1        0,1        07-19        12      213      256     12,8           3277                07-19

ИТОГО :                                                                                          4624                      59187

- БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

1.ОТОПЛЕНИЕ:

1) эл.обогреватель             1       1,5        10-18         8        168    2016      12,8        25805               07-19

в том числе канал.                                                                    1008                     12903

в том числе вода                                                                       1008                     12902

2) кондиционер                   1       1,1        10-18        8          60      528       12,8          6759               07-19

в том числе канал.                                                                      264                        3380

в том числе вода                                                                         264                        3379

2. ОСВЕЩЕНИЕ:

1) лампа накаливания        2       0,15      16-19        3         247     248        12,8          3175               07-19

в том числе канал.                                                                     124                         1588

в том числе вода                                                                        124                         1587

2) водонагреватель             1       1,0         08-18       10       247    2470       12,8        31616               07-19

в том числе канал.                                                                    1235                       15808

в том числе вода                                                                       1235                       15808

ИТОГО:                                                                                             5262                       67355

в том числе канал.                                                                    2631                       33678

в том числе вода                                                                       2631                       33677

IV. СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

  - ОТОПЛЕНИЕ :

1)'эл.обогрев.(тены)          1       3            06-19        13     168      6552        12,8        83866                07-19

в том числе канал.                                                                    3276                       41933

в том числе вода                                                                       3276                      41933

2. ОСВЕЩЕНИЕ:

1) лампа накаливания    2      0,1          08-18       8           247     395          12,8         5059                   07-19

в том числе канал.                                                                    198                          2530

в том числе вода                                                                       197                         2529

ВСЕГО ПО КАНАЛИЗАЦИОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ                     44017                      541057

В ТОМ ЧИСЛЕ  С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ЗОНАМ СУТОК :

-c07.00 до 19.00                                                                             27373      12,8                 350375

-с19.00 до 23.00                                                                               5548      26,99               14974

-с23.00 до 07.00                                                                             11096        3,69                 40944

ИТОГО ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ  ОТ ПОТРЕИТЕЛЕЙ                    44017                              541057

ПО РАСЧЕТУ ТДС ЗНАЧИТСЯ:

ВСЕГО ПО КАНАЛИЗАЦИОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ:                     46082

В ТОМ ЧИСЛЕ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ЗОНАМ

СУТОК

с- 07.00 до 19.00                                                                             23041      12,8                294925

с- 19.00 до 23.00                                                                             13825      26,99              373137

с- 23.00 до 07.00                                                                               9216      3,69                  34007

ИТОГО ВСЕГО                                                                                46082                             702069

ТАКИМ ОБРАЗОМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РАСЧЕТОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС»

СОСТАВИЛА 161012 (СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕНАДЦАТЬ)ТЕНГЕ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФА!!!!!

702069 — 541057 =  161012тенге  ( 23 %)

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» НА 2013 ГОД (ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ).

№    наименов.  к-во   потреб.   Часы      к-во    к-во         общ.     Стоим.         Стоим.        Время

п/п                        ед.    мощн.    Работы  часов   дней       расх.   1квч               эл.энерг.     Работы

квт/ч     в сутки                 в году     эл.эн.   По зонам     в расчете     по зонам

за год    суток           на год           суток

КВТ/ЧАС   ТЕНГЕ       ТЕНГЕ

I . СКВАЖИННЫЙ ВОДОЗАБОР

ИТОГО :         1        22                            14      365        112187

в том числе:          22          07-19           5        365      40150        12,8            513920            07-19

22          19-23            4       365       32120        26,99          866919           19-23

22           23-07           5       365       39917          3,69          147294           23-07

ИТОГО :                                                    14                   112187                        1.528.133

II . БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА.

1. ОТОПЛЕНИЕ

1) эл.обогрев.                                                                  1008                              12903             07-19

- кондиционер                                                           264                                3379             07-19

ИТОГО:                                                                            1272                              16282

2. ОСВЕЩЕНИЕ

- лампа накалвания                                                  124                                1587             07-19

- водонагреватель                                                   1235                              15808            07-19

ИТОГО:                                                                            1359                              17395

ИТОГО ВСЕГО БЫТ. ПОМЕЩ.                                      2631                              33677

III. СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1. ОТОПЛЕНИЕ

- эл.обогреватель (тены)                                        3276                               41932          07-19

2. ОСВЕЩЕНИЕ

- лампы накаливания                                                198                               2529              07-19

ИТОГО ВСЕГО СКЛАДС.ПОМЕЩ.:                                 3474                             44461

ИТОГО ВСЕГО ПО ВОДОПРОВОДНОМУ                           118292                         1.606.271

ХОЗЯЙСТВУ.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗОНАМ СУТОК:

c 07.00-19.00                                                                           46255                          592058

с 19.00-23.00                                                                           32120                          866919

с 23.00-07.00                                                                           39917                          147294

ИТОГО ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ           118292                         1.606.271.

ПО РАСЧЕТУ ТДС ЗНАЧИТСЯ :

ВСЕГО ПО ВОДОПРОВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                  129392                         1.971.297

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗОНАМ СУТОК :

с 07.00-19.00                                                                            64696                           828109

с 19.00-23.00                                                                            32120                           866919

с 23.00-07.00                                                                            39917                           147292

ТАКИМ ОБРАЗОМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РАСЧЕТОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» СОСТАВИЛА 365026 (ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ) ТЕНГЕ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФОВ !!!!

1.971.297 — 1.606.271 = 365026тенге ( 18,5 % )

ТАБЛИЦА РАЗНИЦЫ В РАСЧЕТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

______________________________________________________________________________________

количество        разница                стоимость эл.энергии      разница

квт в год            +            -                в год                                       +               -

квт/ч                     квт/ч                               тенге                             тенге

ТДС           Потреб.                                ТДС            Потреб.

ОФИС         19697           9878      +9819                    300077        125810               +174267

КАНАЛИЗ.  46082           44017    +2065                    702069        541057               +161012

ВОДА           123392        118292   +5100                   1971297      1606271             +365026

ИТОГО         189171        172187   +16984                  2973443      2273138             +700305

ИЗ ТАБЛИЦЫ ВИДНО , ЧТО ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» ЗАВЫСИЛО  СВОИ ГОДОВЫЕ .РАСХОДЫ  НА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ НА

700305 ( СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ТРИСТА  ПЯТЬ ) ТЕНГЕ.

Данное завышение произошло в связи с тем , что СЕМ ТДС предоставило по некоторым позициям данные , несоответствующие действительности , а именно :

1. ОТОПЛЕНИЕ

ПО РАСЧЕТУ ТДС ЗНАЧИТСЯ , ЧТО  ВТЕЧЕНИЕ  168 ДНЕЙ В ГОДУ ОТОПЛЕНИЕ ВСЕХ !!!!!ПОМЕЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 8 ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ :

- ОФИС 2 шт по 13 часов в день ;

- КНС     1 шт по 13 часов в день;

- ВЗУ      2 шт по 13 часов в день;

- Быт.

Помещение     3 шт по 8  часов  в день;

ИТОГО 8 шт .

Фактически на балансе ТДС имеется только 3(ТРИ) бытовых электрообогревателя за инвентарными номерами :

- АП00307

- АП00308

- АП00309

КОТОРЫЕ ПО ОДНОМУ РАБОТАЮТ В ПОМЕЩЕНИЯХ КНС , ВЗУ , БЫТОВОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА.

В ОФИСЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ.

2. ОСВЕЩЕНИЕ

ПО РАСЧЕТУ ТДС ЗНАЧИТСЯ , ЧТО ОФИС В ТЕЧЕНИЕ 247 ДНЕЙ В ГОДУ ОСВЕЩАЕТСЯ :

-  лампы накаливания 13 шт по 0,1квт/ч по 2 часа в день;

- лампы люминисцентные 9 шт по 0,04 квт/ч по 2 часа вдень;

- светильники настольные 2 шт по 0,1 квт/ч по 8 часов в день;

Фактически освещение офиса осуществляется :

- 4 потолочных светильника в каждом по 2 энергосберегающих лампы по 0,025 квт/ч (смотрим материальную ведомость)

- 1 потолочный светильник с одной люминисцентной лампой по 0,04 квт/ч (смотрим материальную ведомость ).

Индивидуальные настольные светильники отсутствуют , так как в них нет необходимости ,

потому-что , потолочные светильники равномерно рассеивают свет по всему офису , достаточный для работы даже лицам с плохим зрением.

Кроме того настольные светильники отсутствуют на балансе ТДС ( смотрим расчет амортизационных отчислений).

Уличное освещение осуществляется 1 настенным светильником с одной энергосберегающей лампой по 0,025 квт/ч.

То есть , освещение осуществляется :

- 9 энергосберегающих ламп по 0,025 квт/ч

- 1 люминисцентная лампа по 0,04 квт/ч.

3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДУЕМОЙ ЭЛЕККТРОЭНЕРГИИ ПО ЗОНАМ СУТОК.

ТДС в своем расчете по каждой позиции указывает количество часов работы в сутки , «ЗАБЫВАЯ»  при этом каждую позицию распределить  по зонам суток.

А разница в стоимости 1квт/час по зонам суток значительная :

- 07.00-19.00 — 12 часов  - 12,8 тенге;

- 19.00-23.00 -    4   часа   -  26,99тенге;

- 23.00-07.00 -    8 часов  -    3,69тенге.

Вот ТДС и сделало распределение по зонам суток  в сторону увеличения на 16984 квт/час (в год) на сумму:

700305(семьсот тысяч триста пять)тенге.

II . ЗАМЕЧАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ  ЗАТРАТ ТДС , ПОДТВЕРЖДАЕМЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ НАКЛАДНЫМИ И СЧЕТ-ФАКТУРАМИ.

Из предоставленных 30 накладных и счет-фактур  :

- 6 накладных не подтверждены фискальными чеками и не имеют ни номера , ни даты.

- 14 накладных не подтверждены фискальными чеками и не имеют или номера , или даты.

Из-за отсутствия фискального чека они не могут быть приняты к зачету!!!

А счет -фактура № 191 от 13августа 2013 г. о покупке 9 шт мусорных баков по цене 7550тенге каждый на сумму 67950 тенге не может быть принята в зачет , так как баки были приобретены для перепродажи Потребителям. До 15 августа 2013 года 8 баков было продано потребителям за наличный расчет , а последний  бак был продан в рассрочку по договору купли-продажи товара с отсрочкой платежа от  15 августа 2013 года (копия договора прилагается).

- ЗАМЕЧАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РАСЧЕТУ НА ДОБЫЧУ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» НА 2013 ГОД В СУММЕ 719285 ТЕНГЕ.

Данный расчет не подтвержден налоговой отчетностью.

ЕЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ , ТАК КАК  СУБЪЕКТ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ «ТОWNДОМСЕРВИС»  ИМЕЯ РНН 600500577862 , БИН 09040008926

НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В НАЛОГОВОМ КОМИТЕТЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА  КАК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ !!!!!!!

СЛЕДОВАТЕЛЬНО , В НАРУШЕНИЕ Закона РК № 272  , НАЛОГ РОЯЛТИ В СУММЕ 719282ТЕНГЕ ВКЛЮЧЕН В ТАРИФНУЮ СМЕТУ НЕЗАКОННО!!!!

Недропользователем является Застройщик ТОО Там-Курылыс (  предоставляется ответ

Балхаш -Алакольской инспекции) , который не является  субъектом естественных монополий.

- ЗАМЕЧАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РАСЧЕТУ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ СВЯЗИ НА 2013 ГОД ПО ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС»

В тарифную смету ТДС свои  затраты за услуги связи  в 2013 год выставляет в сумме 660770(шестьсот шестьдесят тысяч семьсот семьдесят  ) тенге , В ТОМ ЧИСЛЕ :

- АБОНПЛАТА — В МЕСЯЦ 1400Т В ГОД 16800т

- ИНТЕРНЕТ   -    В МЕСЯЦ 34064 В ГОД  408776т.

- ЗОНА ИТЕРНЕТ

МЕЖДУГОРОДНИЕ перег.В МЕСЯЦ 19600 В ГОД  235200т

ИТОГО АБОНПЛАТА —    В МЕСЯЦ  55064 В ГОД 660770 ТЕНГЕ !!!!

При этом не предоставляются :

-    Договор между ТДС и Талгарским филиалом АО «Казахтелеком» ;

- ежемесячные  счет -фактуры по оплате расходов ТДС за услуги связи;

ФАКТИЧЕСКИ , ТДС В КЛИЕНТАХ ТАЛГАРСКОГО ФИЛИАЛА АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»  НЕ ЗНАЧИТСЯ . САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА НЕ ИМЕЕТ.

КЛИЕНТОМ ПО Договору  ЗНАЧИТСЯ  ЗАСТРОЙЩИК ТОО ТАМ-КУРЫЛЫС  , ЗА КОТОРЫМ В КАЗАХТЕЛЕКОМЕ ЗАКРЕПЛЕНО 23 (ДВАДЦАТЬ ТРИ) ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРА , В ТОМ ЧИСЛЕ 2 НОМЕРА ТДС :

      - 3049376

      - 3049382

За каждый из 23 номеров ТК оплачивает в месяц  :

-  АБОНПЛАТУ 800 т. в год 18400т.

Там Курылыс имеет 4 интернетных точки с АБОНПЛАТОЙ ОДНОЙ ТОЧКИ:

- В МЕСЯЦ 14700 т. в год 176400

Кроме этого у ТК имеется 1 беспроводной телефон с АБОНПЛАТОЙ :

-    В МЕСЯЦ 1064 т. в год 12768 т.

То есть , ТК   по ДОГОВОРУ за один телефон и одну интернетную точку оплачивает

в месяц ВСЕГО 15500тенге, В ГОД 186000ТЕНГЕ !!!

- ЗАМЕЧАНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО  ДГОВОРАМ ФРАКТОВАНИЯ НА ВРЕМЯ ( АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ С ЭКИПАЖЕМ).

ДОГОВОРА ФРАКТОВАНИЯ НА ВРЕМЯ  С АРЕНДОДАТЕЛЯМИ :

- ЛИТВИНОВЫМ В.Н.

- КАБЫЛОВЫМ М.С.

- САРСЕНБАЕВЫМ Б.Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ , А ТАБЕЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВУЮТ,ТО ЕСТЬ РАСХОДЫ ПО ФРАКТОВАНИЮ НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ.

- ЗАМЕЧАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ТОО ТОWNДОМСЕРВИС СВОИХ РАСХОДОВ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ В МЕСЯЦ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ  ЖАНА КУАТ — ЗАСТРОЙЩИКУ ТОО ТАМ-КУРЫЛЫС.

В подтверждение оплаты своих  ежемесячных расходов  за электроэнергию ТДС предоставил :

РЕЕСТР

СЧЕТОВ-ФАКТУР ТОО «АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ» ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЗА ПЕРИОД 02-07 МЕСЯЦЫ 2013 ГОДА                                                               ТАБЛИЦА 1.

месяц           Там-Курылыс               вт.ч.ТДС                    из них по услугам         офис             перерасход

квт/час           тенге      квт/час          тенге        водоснабжения и       квт/час   тенге  квт/ч   тенг

водоотведения                                      по

%   квт/час            тенге                           офису        против

нормы

1641   25006

28.02.13г.  226873       211367      20987      195442    9     15907        148134    5080     47307  3439  22301

28.03.13г.  93520         638639      47566      324892    51   24040      164201   23526 160690  21885 135684

30.04.13г.  94383         876688      20759      195176    22   17513      164657   3246    30518    1605   5512

31.05.13г.  35982         310829      23974       232542   67    15347      148862   8627   83680     6986  58674

30.06.13г.  61353         630693      29057       298352   47    12019      123408  17038  174943 15397 149937

31.07.13г.  34891         327907     28372        312557   81    13956       153601 14416  158955 12775 133949

ИТОГО    547002       4807002    170815     1558963  32,4  98782     902867  71933  656096 52236  356019

Согласно предоставленных ТДС  расчетов потребления электроэнергии по объектам расход электроэнергии в год должен быть :                                                                  ТАБЛИЦА 2.

наименование          расчетный                                            РАСЧЕТНАЯ

расход эл. Энергии ФАКТИЧЕСКИЙ  Стоимость эл.энергии ФАКТИЧЕСКИ

объекта                      в год квт/час/год    ЗА 6 МЕС               в год тенге                  ЗА 6 МЕС

КАНАЛИЗАЦИЯ             46082                                                     702069

ВОДОСНАБЖЕНИЕ       129392                                                   1971297

ВСЕГО                             175474                  98782                       2673366                         902867

ВОДА И КАНАЛ.

ОФИС                               19697                   71933                       300077                            656096

ИТОГО ВСЕ ОБЪЕКТЫ  195171                170715                      29733443                        1558963

ИЗ ТАБЛИЦЫ 1 СЛЕДУЕТ , ЧТО ЕСЛИ В ФЕВРАЛЕ 2013 г. ТДС КОМПЕНСИРОВАЛО ТОЛЬКО 9%

ОБЩИХ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ТАМ-КУРЫЛЫСА , ТО УЖЕ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ ЭТОТ % УВЕЛИЧИЛСЯ ДО :

- В МАРТЕ   51%;

- В АПРЕЛЕ 22%:

- В МАЕ        67%

- В ИЮНЕ     47%

- В ИЮЛЕ     81%

ТОЛЬКО ПО ОФИСУ ПЕРЕРАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 6 МЕС.СОСТАВИЛ 52236 КВТ/ЧАС НА СУММУ 356019 ТЕНГЕ.

ЧТО-ЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПЛОЩАДЬЮ 24 КВ.М. ,ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ПЕРЕРАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ??????

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ТАМ-КУРЫЛЫС  ЗАПЛАТИЛ ЗА 34891 КВТ/ЧАС , ИЗ НИХ НА ДОЛЮ ТДС ПРИШЛОСЬ 28372 КВТ/Ч ,ТО-ЕСТЬ 82 %.

ПОЛУЧАЕТСЯ , ЧТО ТАМ-КУРЫЛЫС ,ИМЕЮЩИЙ 3 ОФИСНЫХ 2-Х ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ  ИЗРАСХОДОВАЛ ТОЛЬКО 6519 КВТ/ЧАС НА СУММУ 14672ТЕНГЕ ,

А ТДС ИЗРАСХОДОВАЛ 28372 КВТ/ЧАС , В ТОМ ЧИСЛЕ:

- ОФИСЕ 14416 КВТ/ЧАС НА СУММУ 158955ТЕНГЕ;

- ВЗУ И КНС 13956 КВТ/ЧАС НА СУММУ 153601ТЕНГЕ.

САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ ,ЧТО ВСЕ ЭТИ ДАННЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!!!

ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СДЕЛАНЫ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ , ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ТОО «ТОWNДОМСЕРВИС» ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА.

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ОБОСНОВАНОСТИ ЭТИ ДАННЫЕ НЕ ЛЕГЛИ В ОСНОВУ НОВЫХ ТАРИФОВ , КОТОРЫЕ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Однако , ТДС готовит данные для новой заявки , в которую будут включены и данные от 05 октября 2013 года.

На основании выше изложенного  , Потребители п.Жана Куат убедительно просят Департамент Агенства естественных монополий по Алматинской области при рассмотрении новых тарифных смет СЕМ ТДС учесть все замечания жителей п.Жана Куат.