ВНИМАНИЕ!

Контроллер ламп дневного движения (DRL) является сложным техническим изделием. Большое количество функций и настроек позволяет использовать устройство в различных автомобилях. Перед использованием устройства прочитайте, пожалуйста, настоящую инструкцию. Установка и подключение устройства должны производиться квалифицированными специалистами, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению. Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделий, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров без предварительного уведомления.

1. Описание.

1.1. Назначение

Контроллер ламп дневного движения (Dayling Running Light - DRL) предназначен для автоматического включения ламп в передних фарах автомобиля при его движении. Свет от ламп дальнего света направлен вверх и при дневном освещении более заметен, в отличие от света ламп ближнего света. В то же время, включенные не на полную мощность, они не ослепляют встречных водителей в светлое время суток. Данный контроллер ламп дневного движения (DRL) при желании также может быть подключен к лампам ближнего света фар, противотуманным фарам , и к специальным светодиодным ходовым огням. Контроллер не может непосредственно управлять газоразрядными лампами, однако он может использоваться для управления галогеновыми лампами дальнего света при установленных дополнительных газоразрядных лампах ближнего света. Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала.

Данный контроллер с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель.

1.2. Технические характеристики.

1. Коммутируемое напряжение, В, не более ........................................................................... 20

2. Коммутируемый ток, А, не более.......................................................................................... 20

3. Напряжение питания , В .................................................................................................. 12

4. Ток потребления в рабочем режиме при выключенных DRL, мА......................................... 8

5. Температурный диапазон, ᵒC ..................................................................................... -40 +105

1.3.Состав комплекта.

1. Контроллер ламп дневного движения...............................................................................1шт.

2. Разъем для подключения с проводами 30см ...................................................................1шт.

3. Инструкция..........................................................................................................................1шт.

1.4. Устройство и работа.

Контроллер DRL выполняет следующие функции:

1. Обеспечивает плавное включение и выключение ламп DRL для увеличения их срока службы.

2. При начале движения автомобиля включает DRL на заданную пользователем яркость.

3. При включении габаритов выключает DRL, не вмешиваясь в работу штатной электросистемы .

4. Не включает DRL при подключении информационного провода к датчику скорости, селектору АКПП или концевому выключателю ручного тормоза и работе автозапуска двигателя.

5. Отсутствие дополнительных (не предусмотренных заводской комплектацией автомобиля) органов управления.

6. Простое подключение без разрыва штатной электропроводки в большинстве автомобилей.

2. Инструкция по монтажу.

2.1. Общие указания.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с электросхемами на автомобиль, инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования, и выяснить, можно или нельзя отключать аккумулятор, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, закодированного приемника, подушки безопасности и др. Цвета проводов могут отличаться от указанных. Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь по порядку их монтажа в разъемах по схеме соединений. Нумерация контактов указана на рис.3. Изготовитель не несет ответственности за выход из строя блоков автомобиля вследствие неквалифицированной установки. В этом случае, гарантия распространяется только на производственные дефекты устройства.

2.2. Рекомендованная последовательность установки.

Проверить комплектность контроллера DRL согласно п.1.3 и состояние элементов внешним осмотром. Комплект должен быть чистым и не иметь внешних повреждений. Сверить совпадение цветов проводов в разъеме с приложенными схемами.

Ознакомиться с руководством по эксплуатации, требованиями потребителя по желаемым функциям контроллера. Выбрать цепи подключения с учетом особенностей эксплуатации автомобиля. Ознакомиться с электросхемами и инструкцией на автомобиль. Определить точки подключения контроллера. Выяснить, можно ли отключать аккумулятор. Перед отключением аккумулятора рекомендуется найти и держать при себе коды электронных устройств, установленных в автомобиле, которые нужно будет вводить после восстановления электропитания (например, код штатной автомагнитолы). В случае невозможности отключить аккумулятор, необходимо предпринять все меры предосторожности при монтаже.

2.3. Особенности подключения контроллера DRL.

2.3.1. Все силовые цепи - выход на фару, питание силовой части (+12в для плюсового) необходимо выполнять короткими, насколько это возможно, проводами. Идеальным вариантом является подключение к проводам, непосредственно у контактов реле включения ламп фары. В этом случае устройство будет полностью повторять электрическую цепь автомобиля.

2.3.2. В целях уменьшения наводок на электрооборудование автомобиля силовые провода необходимо прокладывать как можно дальше от жгутов, по которым проходят цифровые или аналоговые управляющие сигналы (CAN-шина, провода на звуковой усилитель, колонки и т.д.).

2.3.3. Все соединения, в особенности силовые, должны быть максимально надежными – пайка или качественное болтовое соединение с применением мер по предотвращению самораскручивания при неизбежных вибрациях. Производитель не рекомендует использовать скрутку и обжим.

2.3.4. Если в цепи между точкой подключения силового провода и лампой дальнего света присутствует штатный плавкий предохранитель, то необходимости в дополнительной защите нет. В противном случае рекомендуется данный провод подключать к цепи ламп дальнего света через плавкий предохранитель. Номинал предохранителя выбирается исходя из номинала штатного. В случае наличия одного общего предохранителя в цепи дальнего света, номинал дополнительного предохранителя должен быть равен номиналу штатного. В случае наличия разных предохранителей в цепях левой и правой ламп дальнего света номинал предохранителя должен быть в 2 раза больше штатного.

2.3.5 Информационный вход нужно подключить к проводу, на котором происходит изменение напряжения - увеличение с 0 до бортового напряжения питания (обозначение 0/12) при запуске двигателя (лампа или датчик давления масла, генератор и т.д.) или начале движения (селектор АКПП, выключатель ручного тормоза и т.д.). Рекомендуется подключение к проводу, на котором отражается начало движения, в противном случае все время работы двигателя при автозапуске будут гореть фары.

2.3.6. При подключении учитывайте, что контроллер «понимает» состояние габаритов, как «выключены», если провод габаритов подключен к корпусу автомобиля и «включены», если провод габаритов подключен к бортовому питанию.

2.4. Назначение контактов контроллера DRL с коммутацией плюса и места подключения.

1.  Информационный (синий провод).

2. Питание силовой части 12V (красный провод сечением с предохранителем 15 ампер ). Подключается к проводу, в непосредственной близости от контакта штатного реле включения света, который подключен к напряжению питания – плюсовой клемме аккумулятора (см. рис.1)

3. Габариты (красный провод сечением со стеклянным предохранителем). Подключается к цепи габаритов автомобиля.

4. Корпус (черный провод сечением). Подключается к любому минусовому проводу (обычно черного цвета), либо надежно прикручиваем на корпус автомобиля в точке подключения других минусовых проводов. Данный провод используется не только для питания контроллера, но и используется для питания ламп DRL, поэтому его нужно подключать к толстому(силовому) проводу.

При наращивании проводов можно применять провода любого сечения, за исключением проводов питания силовой части и дальнего света, сечение которых должно быть не меньше поставляемых с контроллером.

3. Работа контроллера.

3.1. Описание режимов работы контроллера DRL.

Контроллер работает следующим образом: При включении зажигания и запуске двигателя лампы DRL не горят. Таким образом, на автомобиле с включенной функцией автозапуска внешнее освещение гореть не будет. Если информационный провод подключен к лампе давления масла, зарядки аккумулятора, концевому выключателю ручного тормоза, селектору АКПП и т.д., то при появлении сигнала производится плавное загорание ламп DRL. Габариты при этом не включаются, что положительно сказывается на распознавании включившегося стоп-сигнала водителями позади идущих автомобилей в светлое время суток. Этим самым уменьшается нагрузка на генератор при работе двигателя на холостом ходу. При подключении информационного провода к концевому выключателю ручного тормоза или выключателю селектора АКПП контроллер плавно зажигает DRL на заданную пользователем яркость (устанавливается пользователем с помощью кнопки на плате контроллера) при отключении ручного тормоза или переводе селектора АКПП из положения «P». Габариты при этом не включаются, что положительно сказывается на распознавании включившегося стоп-сигнала водителями позади идущих автомобилей в светлое время суток.

При подключении информационного провода к другим цепям (лампа давления масла, лампа зарядки аккумулятора и др.), контроллер плавно включает DRL после обнаружения управляющего сигнала. При пропадании управляющего сигнала на информационном проводе, контроллер без задержки плавно выключает DRL. При включении габаритов контроллер отключает DRL и далее не вмешивается в работу штатной электроники автомобиля.

3.2. Изменение уровня яркости контроллера DRL.

При кратковременном нажатии кнопки настройки яркости, на плате контроллера, происходит изменение градации уровня яркости свечения ламп - от малого до максимального. При достижении максимального уровня яркости, с последующим кратковременным нажатием кнопки, контроллер устанавливает минимальный уровень яркости, с последующим увеличением. Уровень яркости, установленный пользователем, сохраняется и при последующем включении контроллера устанавливается контроллером.